Практична робота

Розрахунок максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин, що викидаються підприємством

У басейні річки розташоване підприємство, яке є  стаціонарним джерелом забруднення атмосферного повітря.

Завдання: розрахувати максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин, що викидаються підприємством  і відстані їхнього формування. Проаналізувати вплив забруднення на прилеглу до підприємства територію.

| Забруднююча речовина | Варіанти |
| --- | --- |
|  | 1 с | 2 л | 3 б | 4 к | 5 т | 6 ч | 7 л | 8 с | 9 в | 10 ж |
| Сірчаний газ | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 0,65 | 0,8 | 0,81 | 0,6 | 0,7 |
| Сірководень | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| Оксид вуглецю | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
| Пил нетоксичний | 5,2 | 6 | 5 | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 3,1 | 5,5 | 5,7 |
| Сажа | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Діоксид азоту | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,51 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
| Висота труби, м | 40 | 35 | 30 | 42 | 30 | 30 | 40 | 36 | 30 | 30 |
| Діаметр труби, м | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Швидкість викиду, м/с | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Температура викиду, ° С | 83 | 80 | 75 | 83 | 82 | 80 | 83 | 80 | 75 | 80 |

Розподіл концентрації забруднюючих речовин  в атмосфері підпорядковується законам турбулентної дифузії. На розсіювання викидів суттєво впливає стан атмосфери, розміщення підприємства і характеристика джерел викиду (висота джерела, діаметр гирла), особливості місцевості, фізичні та хімічні властивості речовин, що викидаються. Горизонтальне переміщення суміші визначається, як правило, швидкістю вітру, а вертикальне  – розподілом температур у вертикальному напрямку.

З віддаленням від джерела викиду (труби)  в напрямку розподілу промислових викидів виокремлюють три зони забруднення атмосфери:

1) зону перекиду факела викидів (вона характеризується невисоким вмістом шкідливих речовин у приземному шарі повітря);

2) зону задимлення з максимальним вмістом шкідливих речовин (ця зона найнебезпечніша для населення), яка залежить від метеорологічних умов і може бути розміщена у межах 10-49 висот джерела викиду (туби) від забудови;

3) зону поступового зниження рівня забруднення.

Значення максимальної приземної концентрації прямо пропорційне до обсягу викидів з джерела і обернено пропорційне квадрату висоти джерела (викиду) над землею. Підйом гарячих потоків майже повністю зумовлений підйомною силою газів, що мають вищу температуру, ніж навколишнє повітря.

Максимальне значення приземної концентрації шкідливої речовини

C M (мг/м3) при викиді газоповітряної суміші  з одиничного джерела з круглим гирлом, яке досягається за несприятливих умов на відстані X м (м) від джерела визначають за формулою:

C M ,

де A – коефіцієнт, що враховує частоту температурних інверсій; для розміщених в Україні джерел висотою менше 200 м  у зоні від 50° до 52° п.ш. – 180 ( Чернігівська, Сумська, Київська, Волинська, Рівненська, Житомирська області), а південніше 50° п.ш. – 200;                     M  – маса шкідливої речовини, викинутої в атмосферу за одиницю часу, г/с;                        F  – коефіцієнт швидкості осідання шкідливих речовин в атмосфері (для гзів – 1, для пари – 2, для пилу – 3);  H  - висота джерела викиду, м (для наземних джерел Н = 2 м);  η – коефіцієнт, що враховує  вплив рельєфу місцевості. Якщо місцевість рівна або з перепадом висот, які не перевищують 50 м на 1 км, приймають   η = 1;   ΔТ (°С) – різниця між температурою, що що викидається газоповітряною сумішшю Т2 і температурою навколишнього атмосферного повітря Тп ; V1 (м3/с) – витрата газоповітряної суміші, яку визначають за формулою:

V1 = ; де

D – діаметр гирла труби, м; W0 – середня швидкість виходу газоповітряної суміші з гирла джерела викиду, м/с;  m і n -  коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші з гирла джерела викиду, їх визначають залежно від параметрів f ; fe; VM; V'' M:

f = 1000 ;

V'M = 1.3 ;

fe  = 800 (V'' M)3;

VM = 0,65 , де

VM – небезпечна швидкість вітру, V'M  - швидкість вітру, за якої приземні концентрації мають найбільші значення. Коефіцієнт m визначають залежно від f за формулою:

m = при f <100;

m = , при f  ≥ 100.

Для fe < f < 100 значення коефіцієнта m знаходять при f = fe . Коефіцієнт n при  f < 100 визначається залежно від VM:

n = 4,4 VM, при VM <0,5;

n = 0,532 V2 M – 2,13 VM +3,13, при  0,5 ≤VM < 2;

n = 1, при  VM ≤ 2.

При f ≥ 100 або ΔТ ≈ 0 (V'M = 0,5 (холодні викиди)) обчислюється так:

C M ;

К = .

Коефіцієнт n розраховують за формулами при VM = V'M.

Після розрахунків визначають відстань, на якій формується максимальна приземна концентрація. Відстань X M  від джерела викидів, на яких приземна концентрація С за несприятливих метеорологічних умов досягає максимального значення C M визначають за формулами:

якщо F < 2, то X M = d H;

якщо F  ≥ 2, то X M =

Значення безрозмірного параметру d знаходять за формулами ( при f <100):

d = 2.48 (1+0.28 ), при VM ≤ 0,5;

d = 4.95 VM (1+0.28 ), при 0.5 <VM ≤ 2;

d = 7(1+0.28 ), при VM > 2.

Для речовин, концентрації яких перевищують гранично допустимі максимальні разові концентрації, розраховують відстань, на якій формується концентрація в межах ГДК.

За небезпечної швидкості вітру VM  приземну концентрацію шкідливих речовин С (г/м3) в атмосфері по осі факела викиду на різних відстанях X M від джерела викиду визначають за формулою:

С = S1 C M,

де S1  – коефіцієнт, який визначається залежно від відношення  X /X M  і коефіцієнта F.

S1= 3 (X /X M )4 – 8 (X /X M )3 + 6 (X /X M )2 , при X /X M  ≤ 1

S1=  , при  1<X /X M  ≤ 8

S1=  при  X /X M  >8,  F ≤ 1.5

S1=  при X /X M  >8,  F> 1.5

Оскільки у газоповітряній суміші, що викидає завод, присутні речовини, концентрація яких перевищують ГДК, слід з’ясувати відстані, на яких ці концентрації досягають допустимих значень.

Максимально разова гранично допустима концентрація (ГДК м.р.) – основна характеристика небезпечності шкідливої речовини, яка встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, світлової чутливості, біоелектричної активності головного мозку) при короткотривалому впливі атмосферних домішок. Використовується для оцінювання умов праці у забруднених приміщеннях.

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д. – характеристика небезпечності шкідливої речовини, встановлена для попередження загально токсичного, канцерогенного, мутагенного та інших впливів речовин на організм людини. Використовують для оцінювання зон житлової забудови.