ТемА 13

Зразок канадського досвіду з геоекологічного аудиту

в геологорозвідувальній компанії

з експлуатації родовищ нафти і газу

(4 год.)

1. Анотований звіт

Фірма AGRA Earth & Environmental Limited (AEE) підписала контракт на проведення геоекологічного аудиту в геологорозвідувальній компанії з експлуатації родовищ та видобутку нафти і природного газу. Цей аудит було започатковано за ініціативою вищого керівництва компанії, яке хотіло впевнитись у тому, що видобуток нафти і газу відповідає екологічним вимогам, екологічній політиці корпорації, стандартам і найліпшій практиці екологічного менеджменту в сучасній нафтогазовій промисловості. Метою аудиту було також виявлення зон екологічного ризику або потенційної загрози і видача конкретних рекомендацій для поліпшення ситуації з урахуванням ризику і наявних ресурсів. Аудит проведено у серпні 1995 р.

До об’єктів аудиту належали:

1) системи екологічного менеджменту;

2) менеджмент якості повітря;

3) менеджмент під час роботи з небезпечними матеріалами;

4) менеджмент земельних угідь і флори;

5) менеджмент відходів;

6) менеджмент якості води.

Головні об’єкти аудитування далі розподілили за напрямами, зазначеними в пропозиціях фірми АЕЕ. Методологія аудиту відповідала вимогам Канадського стандарту CSA Z751-94 "Керівні вказівки з екологічного аудиту".

Загалом аудитори визначили, що керівництво і персонал підприємства розуміють ризики, пов’язані з їхньою діяльністю, і роблять необхідні кроки для забезпечення безпеки населення і захисту довкілля. Слід відзначити зусилля, спрямовані на визначення і конкретизацію проблем забруднення ґрунту і ґрунтових вод, рекультивацію земель біля покинутих свердловин і підтримання високих стандартів ведення господарства на постійній основі. Зазначено також, що персонал виявляє особисту зацікавленість у захисті довкілля.

Конкретніше експлуатацію об’єктів компанії оцінювали щодо переліку, складеного на підставі екологічних обов’язкових постанов і промислових стандартів, який містив 550 пунктів, що стосуються екологічних аспектів видобутку нафти і газу. Оцінка екологічних показників роботи компанії згідно з цим переліком засвідчила, що не виконуються 56 пунктів, на підставі чого було сформульовано 22 отриманих результати аудиту.

Класифікація отриманих результатів аудиту згідно з їх важливістю і пріоритетом наведена в табл. 1 і 2, відповідно. Детальне пояснення цих показників наведено у звіті. Двадцять дві рекомендації відповідно до 22 отриманих результатів аудиту було висунуто на розгляд компанії. Вони зведені у відповідності з пріоритетом у табл. 3.

Таблиця 1

Класифікація отриманих результатів аудиту за коефіцієнтом важливості

| Коефіцієнт важливості |  | Отримані результати |
| --- | --- | --- |
| 1 | Безпосередня загроза довкіллю | 0 |
| 2 | Невідповідність нормативним документам | 11 |
| 3 | Невідповідність політиці, стандартам або відсутність необхідного сумління | 5 |
| 4 | Невідповідність найліпшим зразкам практики менеджменту | 6 |
|  | Разом | 22 |

Таблиця 2

Класифікація отриманих результатів аудиту за коефіцієнтом пріоритету

| Коефіцієнт пріоритету |  | Отримані результати |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Дуже високий ризик виникнення додаткової відповідальності | 1 |
| 3–5 | Високий ризик виникнення додаткової відповідальності | 10 |
| 6–10 | Середній ризик виникнення додаткової відповідальності | 11 |
| 11–12 | Низький ризик виникнення додаткової відповідальності | 0 |
|  | Разом | 22 |

Таблиця 3

Стисле викладення рекомендацій за пріоритетом

| Коефіцієнт пріоритету | Предмет | Рекомендація |
| --- | --- | --- |
| 2 | Шахта продувки при аварійній зупинці | Компанія повинна звернутися до Агентства екологічного захисту (АЕР) для отримання дозволу на викид високосірчистого газу в атмосферу через систему продувки під час аварійної зупинки. |
| 4 | Вимоги до річного звіту щодо ліцензії на викиди в атмосферу | Компанія повинна направляти річний звіт, у якому висвітлено виконання умов ліцензії 93-AL-009 на викиди в атмосферу, до АЕР або звернутися до АЕР за дозволом не представляти річний звіт. |
| 4 | Місця викидів в атмосферу | Звернутися до АЕР з проханням переглянути перелік джерел викидів згідно з ліцензією про чисте повітря 93-AL-009 так, щоб до неї були включені всі відповідні джерела викидів. |
| 4 | Вивчення персоналом інформаційної системи про місця роботи з небезпечними матеріалами і правил транспортування небезпечних матеріалів | Усі працівники, оператори і службовці повинні пройти навчання і регулярно поновлювати свої знання з зазначених питань. |
| 4 | Проєкт обвалування резервуарів | Оновити обвалування навколо резервуарів промислової води і метанолу так, щоб воно відповідало вимогам щодо об’ємів і цілісності. Періодично проводити перевірки щодо забезпечення постійної цілісності обвалування. |
| 4 | Відомості про зберігання матеріалів | Підготувати відомості про сучасне зберігання матеріалів на всі небезпечні речовини, які виробляються чи застосовуються, розташувати їх у доступному для кожного працівника місці і регулярно їх поновлювати. |
| 4 | Маркування небезпечних матеріалів | Нанести позначення й попереджувальні знаки на всі резервуари і ємності, у яких містяться небезпечні або потенційно небезпечні матеріали. |
| 4 | Інспекція і моніторинг | Компанія повинна зберігати в письмовій формі результати всіх перевірок і моніторингів оренди і смуги відчуження для демонстрації відповідної старанності в цих питаннях. |
| 4 | Знаки оренди | Необхідно додати номер телефону для термінових ситуацій на вивісці при вході до газопереробної установки в Моніторі. |
| 4 | Вимоги до річного звіту щодо ліцензії на скиди води | Компанія повинна направляти звіт, у якому висвітлено виконання вимог ліцензії 93-WL-009 на скиди води, до АЕР або звернутися до АЕР за дозволом не представляти річний звіт. |
| 6 | Офіційна програма екологічного менеджменту | Розробити і оформити як документ вичерпну програму екологічного менеджменту з метою чіткого визначення сфер відповідальності, методик, навчання персоналу і політики компанії щодо управління відповідальними екологічними аспектами. |
| 6 | Процедури контролю викидів в атмосферу | Необхідно розробити, оформити документально і передати персоналу установки процедури контролю викидів в атмосферу за нормальних умов роботи та екстремальних умов та для реагування на скарги. Процедури повинні відповідати вимогам Директив про моніторинг атмосферного повітря. |
| 6 | Інструкції про термінові дії у разі розливу рідини | Додати керівництво про термінові дії, до якого включити процедури очищення й відновлення після розливу рідин. |

| 6 | Безпека орендованих площ | Докласти зусиль для встановлення парканів або замків там, де це необхідно і виправдано, з метою зменшення можливості для порушення кордонів, вторгнення або вандалізму щодо власності компанії. |
| --- | --- | --- |
| 8 | Екологічне забезпечення в контрактах | Необхідно додати до нарядів-замовлень поставників пункти, які забезпечують ознайомлення поставників з їхньою екологічною відповідальністю і з очікуваним рівнем надання послун під час роботи з власністю компанії. |
| 8 | Управління екологічною інформацією | Папки з екологічними документами необхідно поновити на установках родовищ з включенням копії всіх відповідних екологічних звітів та іншої інформації, що потрібна для демонстрації гарних екологічних показників роботи і відповідності нормам. |
| 8 | Плани та креслення площадок | Сучасна проєктна документація установок повинна бути підготовлена та зберігатися на установках; до неї включають план площадки, топографію, дренажні системи, резервуари для зберігання і екологічно чутливі зони. |
| 8 | Обвалування резервуара для розчинника VARSOL | Зробити другий вал навколо резервуара розчинника варсол на низці нафтових крекінг-кубів. |
| 8 | Попередження витікання у разі перевантажень | Встановити герметичні затискачі на розйомах шлангів біля кожного збірника промислової води. |
| 8 | Контроль рослинного покриву | Компанія повинна вимагати від підрядників, які займаються контролем рослинного покриву, представлення даних про тип, кількість і місця застосування гербіцидів. |
| 8 | Моніторинг якості ґрунтових вод | Компанія повинна проводити періодичний моніторинг ґрунтових вод поблизу місць зберігання рідин, перевантаження або поблизу виробничих приміщень. |
| 9 | Інвентаризація викидів в атмосферу | Необхідно провести переоблік усіх місць викидів в атмосферу з метою визначення джерел забруднення повітря, включно з прихованими. Ця інформація і вся інформація про історію змін якості повітря повинна бути в наявності для вивчення в разі потреби. |

На підприємстві працює газовий завод і компресорна станція. Видобувають високосірчистий природний газ. Наявні 4 газові свердловини та циркуляційний компресор.

Земля, на якій розташовані об’єкти, є приватною власністю і зайнята згідно дозволом землевласників на оренду. Луки з пагорбами оточують об’єкт і широко використовуються для вирощування зернових культур і тваринництва. ґрунти району чутливі до ерозії через піщану структуру.

Родовища підпадають під юрисдикцію Бюро енергетики і товарів вжитку провінції. Компанія є суб’єктом відповідних актів і нормативів провінцій про збереження запасів нафти і газу.

Компанія працює згідно з такими дозволами і документами:

1) ліцензія на роботу або використання № 93-AL-009 згідно з законом про чисте повітря для газового заводу:

2) ліцензія на роботу або використання № 93-WL-009 згідно з законом про чисту воду для газового воду;

3) дозвіл на експлуатацію трубопроводу № 16448 згідно з законом про трубопроводи для трубопроводу продажу газу;

4) узгодження AEUB № 5743 на право експлуатації свердловини для закачування технологічної води;

5) узгодження AEUB № 6205В на право експлуатації свердловини для закачування технологічної води.

2. Поточні екологічні програми

2.1. Системи екологічного менеджменту

Відповідальне ставлення до навколишнього середовища заохочується у співробітників, передусім, шляхом вимог господарювання за високими стандартами. Витоки та розливи швидко прибирають, щоб запобігти нагромадженню рідин і значному забрудненню ґрунту. Обладнання з витоками швидко ремонтують. Не дозволяють накопичувати сміття. Роботу співробітника оцінюють з урахуванням його хазяйновитого ставлення до справи.

Проводять навчання співробітників системи управління на місцях щодо роботи з небезпечними матеріалами, з їхнім транспортуванням, з безпеки роботи з сірководнем, з надання першої допомоги і промсанітарії. Співробітники також беруть участь у спільних навчаннях з ліквідації наслідків розливу продуктів у робочій зоні та в аналогічних навчаннях у провінції. Щонайменше один співробітник кожного півроку бере участь у спільних навчаннях.

На об’єкті зберігаються примірники: "Керівництво з ліквідації розливів нафти у робочій зоні" та "Керівництво по роботі в екстремальних ситуаціях". Керівництво також є на кожній пересувній буровій.

На площадці мають бути примірники декларації про відходи, рахунки за відходи від підрядників, висновки про стан орендованої власності, діючі нормативні документи та переписка.

Як повідомляють, під час будь-яких будівельних робіт проводять попередні консультації між проєктантами й операторами установок з метою забезпечення впровадження проєкту з урахуваннях існуючих обмежень і чутливості ділянок.

2.2. Менеджмент якості повітря

Джерела викидів в атмосферу і види викидів такі:

1) витяжна труба факела – SO2;

2) резервуари технологічної води – запахи, H2S, пари вуглеводнів установки і свердловини;

3) шахта продувки в разі аварійної зупинки – запахи, H2S, пари вуглеводнів, природний газ;

4) регенеративний підігрівач блоку видалення амінів – H2S (у витяжну трубу факела для спалювання газів);

5) регенеративний підігрівач дегідратора – водяна пара, пари гліколю;

6) збірник конденсату – пари вуглеводнів;

7) резервуари відпрацьованих мастил – пари вуглеводнів;

8) компресори – шум, NО2, СО;

9) установка охолодження компресора – шум, пари вуглеводнів, СО.

Викиди в атмосферу з установки регулюються згідно з екологічним дозволом № 93-AL-009. Ця ліцензія дозволяє викиди з таких джерел: двигуни компресорів, регенеративні підігрівачі амінів та гліколю, газовий факел, вентиляційні системи, системи підігріву та вихлопні труби пускачів компресорів. У ній також визначення максимальні добові викиди SО2 з газового факела. Інші з зазначених викидів є предметом екологічних норм.

Нещодавно на підприємстві встановили новий компресор. Він має пристрій для регулювання складу суміші повітря/паливо для максимальної ефективності і зменшення викидів. Цей компресор також оснащено системою шумопоглинання для того, щоб не турбувати мешканців розташованої поряд ферми. Ця установка раніше викликала скарги мешканців через підвищений рівень шумів. Проведені вимірювання рівнів шуму засвідчили, що тепер вони є в дозволених межах.

2.3. Менеджмент небезпечних матеріалів

На об’єктах видобувають і переробляють горючі і потенційно токсичні матеріали – природний газ, конденсат, нафту-сирець. Витік цих матеріалів може призвести до пожежі або вибуху, створити ризик для населення або довкілля. З метою зменшення ймовірності такої події та обмеження потенційних втрат компанія встановила низку інженерних і технологічних засобів контролю і має на місцях "Керівництво при роботі в екстремальних умовах". Прикладами таких засобів контролю є безперервний моніторинг тиску в трубопроводах, катодний захист від корозії, щорічна перевірка стану магістральних трубопроводів і заміна металевих резервуарів для зберігання продуктів із скловолокна.

Компанія використовує при обслуговуванні й експлуатації об’єктів такі небезпечні матеріали: пропан, розчинники, миючі засоби, фарби, диетилен, триетиленгліколь, аміни та мастила. У більшості випадків види і кількість наявних матеріалів мінімальні, що, відповідно, зменшує потенційний ризик. Для ліквідації наслідків потенційних розливів розроблено план і є в наявності необхідні матеріали та обладнання. Усі біль-менш значні розливи ліквідувалися швидко.

Ліквідовано підземні резервуари для зберігання бензину, головно, з метою зменшення потенційного ризику їхнього протікання.

Співробітники пройшли навчання по інформаційній системі про місця роботи з небезпечними матеріалами. Більшість також пройшла курс навчання з питань транспортування небезпечних матеріалів. Копії відомостей про зберігання матеріалів є в наявності на установці.

2.4. Менеджмент земельних угідь та флори

Управлінню орендою приділяється значна та повсякденна увага з боку поставників нафти і газу. Постійне дбайливе управління значно зменшує загальні витрати на припинення видобутку і відновлення земель. Компанія має позитивний практичний досвід в управлінні орендою за рахунок стимулювання високих стандартів ведення господарства, використання мінімально можливих орендованих площ, широкого застосування механічних засобів контролю рослинного покриву і підтримання максимально дозволеного рослинного покриву для зменшення ерозії ґрунту.

Щорічний огляд ґрунтів поблизу магістральних трубопроводів допомагає виявленню потенційних проблем – таких як витоки, пошкодження ізоляції трубопроводів, ерозія, зрушення землі або втрата рослинного покриву, що дає змогу ліквідувати їх до того, як буде пошкоджено трубопровід.

Компанія підтримує добросусідські стосунки з мешканцями і землевласниками поблизу орендованих земель. Сусідів заохочують повідомляти про будь-які відхилення від звичайного стану до компанії для того, щоб компанія мала змогу відповідно відреагувати.

Компанія активно відновлює майже 30 орендованих під свердловини земельних ділянок. Прикладають усі можливі зусилля для виконання вимог Бюро із захисту довкілля і підписання відповідних документів у найкоротші строки. Діяльність з відновлення земель охоплює і знесення будівель, вивезення обладнання і гравійної підсипки; відновлення площ, забруднених вуглеводнями або технологічною водою; розпушування ущільненої землі; відновлення рельєфу до топографії, яка існувала раніше; заміна верхнього й підкладкового прошарку ґрунту; уведення добавок у верхній шар ґрунту для поліпшення його родючості та відтворення природної флори.

2.5. Менеджмент відходів

Відходи, що виникають під час роботи об’єктів компанії, підпадають під три основні категорії: 1) побутові відходи; 2) відходи, що утворюються під час роботи й обслуговування свердловин; 3) відходи, утворювані під час переробки сировини.

Побутові відходи охоплюють сміття з офісів (головно, папір) і каналізаційні стоки. Утворюється порівняно незначна кількість побутових твердих відходів. Їх збирають і перевозять на місцевий завод з переробки сміття.

Відходи, що утворюються під час роботи й обслуговування свердловин, охоплюють: відпрацьовані мастила, відпрацьований розчинник (Варсол), фільтри, замащені ганчірки, порожні барабани й контейнери, металеві болванки.  Їх зберігають у мінімальних кількостях. Періодично їх збирають та утилізують відповідні підрядники. Компанія бере участь у програмах повторного використання й утилізації окремих видів цих відходів, у тім числі відпрацьованих мастил і ганчірок.

Тверді відходи складають у бункери, що забезпечує відсутність сміття на майданчиках.

Відходи при переробці сировини охоплюють технологічну воду, конденсат, осад з дна резервуарів, який складається, головно, з піску. Технологічну воду закачують у свердловини. Конденсат використовують під час видобутку нафти. Осад з дна резервуарів збирає і видаляє субпідрядник.

Аудитори не виявили випадків застосування поліхлорбіфенілів (ПХБФ) або азбесту на промислових майданчиках.

2.6. Менеджмент якості води

Стічні води складені лише з побутових стоків, технологічної води і стоків майданчика. Побутові стоки скидають до септичного резервуара і в резервуар для викачки. Резервуар для викачки періодично очищує місцева асенізаційна служба. Технологічна вода видаляється до відповідних свердловин. Стоки з майданчика потрапляють у довкілля. Менеджмент стічних вод на установці регулюється екологічним дозволом № 99-WL-009.

Вода у процесах переробки не використовується. Питну воду поставляють у бутлях. Вода для миття і туалетів подається із водяної свердловини, а завозиться вантажним автомобілем.

3. Результати та їхнє обговорення

3.1. Висновки про загальні екологічні показники роботи

Компанія визнає ризики, пов’язані з її роботою, й вживає відповідних заходів для забезпечення безпеки населення і захисту довкілля. Персонал виявляє особисту зацікавленість у захисті довкілля.

Видобуток та переробку нафти й газу оцінювали щодо переліку, до якого входило 550 пунктів (тверджень), що стосуються екологічних аспектів сучасної нафтогазової промисловості. Оцінка екологічних показників роботи компанії щодо цього переліку засвідчила, що не виконується 56 пунктів, на підставі чого було сформульовано 22 отриманих результати аудиту. Виявлені невідповідності діючим нормативним актам пов’язані, головно, з адміністративними аспектами.

3.2. Отримані результати аудиту

Наведені нижче отримані результати аудиту підготовлено на підставі попередніх результатів, зібраних безпосередньо на об’єкті. Вони були скориговані з урахуванням обговорень під час поточної і завершальної нарад, перегляду звітів компанії стосовно виконання вимог ліцензії та положень нового керівництва АEUB G-55 "Вимоги до зберігання в сучасній нафтовій промисловості". Результати розділено за темами, а в межах кожної теми розміщено в порядку зменшення пріоритету. Пункти, що не задовольняли вимогам положень щодо об’єму інформації, об’єднано в один для скорочення.

3.2.1. Система екологічного менеджменту

1. Офіційна програма екологічного менеджменту

У компанії на робочих місцях є низка екологічних документів, методик, які розроблені з метою виконання відповідних вимог роботи на установках. Усі ці елементи не об’єднані в єдиний документ, який би забезпечував чіткий напрям управління з усіх екологічних питань. Відсутність чітко визначеного напряму може призвести до несумісних і неадекватних результатів роботи на різних об’єктах фірми.

Рекомендації: Розробити й оформити документальну всебічну програму екологічного менеджменту з метою забезпечення чіткого напряму у визначенні відповідальності, методик, навчання персоналу і політики компанії відносно менеджменту відповідних екологічних аспектів. Посилання: Екологічна політика компанії. Коефіцієнти: важливості – 3, ваги – 2, пріоритету – 6.

2. Екологічне забезпечення в контрактах

Субпідрядників залучають для проведення різних видів робіт на майданчиках компанії. З ними проводять короткий інструктаж стосовно пересторог, які слід враховувати для забезпечення безпечної роботи, і персонал компанії в разі необхідності контролює ці роботи. Субпідрядників наймають з використанням усних контрактів, без надання письмових стандартів щодо екологічних показників роботи. Без таких документів субпідрядники не завжди відчувають себе зобов’язаними виконувати вимоги стандартів компанії.

Рекомендації: До замовлень-нарядів субпідрядникам слід додати умови про ознайомлення субпідрядників з їхніми екологічними зобов’язаннями та очікуваними стандартами роботи на об’єктах власності компанії. Це можна зробити за допомогою стандартного додатку на одній сторінці, який вручають кожному субпідряднику, коли він приходить на об’єкт. Посилання: Позитивний практичний екологічний досвід. Коефіцієнти: важливості – 4, ваги – 2, пріоритету – 8.

3. Управління екологічною інформацією

Окремі папки на установці вміщують екологічну інформацію, таку як звіти про відходи і переписка з екологічним бюро провінції (AEUB). Виявлено, що в цих папках відсутня деяка інформація, наприклад, щомісячні звіти до агентства захисту навколишнього середовища провінції про викиди в атмосферу, звіти про розливи, звіти про моніторинг повітря тощо, що допомагає демонструвати виконання вимог нормативних документів і сприяє позитивному висновку про відповідальне ставлення до справи. Відсутність подібної інформації ускладнює досягнення підприємством високих екологічних показників роботи та відповідності діючим вимогам.

Рекомендації: Екологічні папки на об’єктах родовищ слід упорядкувати, включивши копії всіх відповідних екологічних звітів та іншу інформацію, яка необхідна для демонстрації позитивних екологічних показників роботи і виконання нормативних вимог. Посилання: Позитивний практичний екологічний досвід. Коефіцієнти: важливості – 4, ваги – 2, пріоритету – 8.

4. Плани та креслення промислового майданчика

На об’єкті є креслення генерального плану. Більшість цих креслень застарілі і не відображають сучасне розташування будівель. На жодному з креслень нема зображення колекторів забруднень і оточуючих зон, які можуть бути екологічно чутливі. У разі екстремальної ситуації можуть бути виконані невідповідні дії через відсутність точної інформації.

Рекомендації: Необхідно розробити і зберігати на об’єкті нові креслення, що відображають генеральний план, топографію, дренажні системи, резервуари і екологічно чутливі зони. Посилання: Позитивний практичний екологічний досвід. Коефіцієнти: важливості – 4, ваги – 2, пріоритету – 8.

3.2.2. Менеджмент якості повітря

1. Шахта продувки при аварійній зупинці

У випадку аварійної зупинки весь газ випускається в шахту продувки, яка розташована у північно-західній частині майданчика. У цій аварійній шахті відсутні джерела іскри. Потім газ викидається безпосередньо в атмосферу. Ліцензія на викиди в атмосферу і нормативні акти вимагають, щоб весь високосірчистий газ спалювали перед викидом. У разі аварійної зупинки відбудеться викид Н2S в атмосферу без дозволу. Це може призвести до штрафних санкцій з боку АЕР.

Рекомендації: Компанії слід звернутися до провінції за дозволом на викид неспаленого високосірчистого газу в атмосферу під час аварійної зупинки через систему шахти продувки в разі аварійної зупинки. Посилання: 93-AL-009, розділ 7. Правила зберігання нафти і газу, розділ 9.050. Коефіцієнти: важливості – 2, ваги – 1, пріоритету – 2.

2. Вимоги до річного звіту по ліцензії на викиди в атмосферу.

Компанія намагається направляти звіт з підсумками і оцінками інформації, пов’язаної з роботою установки і викидами, які забруднюють атмосферу, до Агентства захисту довкілля провінції. На час проведення аудиту цей звіт ще не було передано в провінцію. Проте провінція на час перевірки не нагадала про необхідність виконання цієї вимоги. Незважаючи на це, така ситуація є прикладом невиконання вимог, що може призвести до примусового виконання і штрафу.

Рекомендації: Компанії слід направити річний звіт провінції, у якому висвітлено виконання вимог ліцензії на викиди в атмосферу або звернутися до провінції з проханням скасувати вимогу про представлення щорічного звіту. Посилання: Ліцензія на викиди в атмосферу 93-AL-009, розділ 14. Коефіцієнти: важливості – 2, ваги – 2, пріоритету – 4.

3. Місця викидів в атмосферу

У розділі 2 Ліцензії на скиди в атмосферу вміщено перелік дозволених джерел викидів в атмосферу. Вихлопна труба двигуна компресора холодильної установки, вихлоп збірника для накопичення конденсату, шахта продувки при аварійній зупинці та резервуари свердловин технологічної води не включені до переліку як джерела викидів. Такі недозволені місця викидів створюють ризик штрафних санкцій згідно з діючими нормативними актами.

Рекомендації: Звернутися до провінції з проханням переглянути перелік джерел забруднення атмосфери в ліцензії на викиди в атмосферу 93-AL -009 і включити всі зазначені джерела до переліку. Посилання: Ліцензія на викиди в атмосферу 93-AL-009, розділ 2. Коефіцієнти: важливості – 2, ваги – 2, пріоритету – 4.

4. Процедури контролю викидів в атмосферу

Викиди в атмосферу з працюючих об’єктів створюють певний ризик. Об’єкт розташовано приблизно за 300 м від житла. Викиди містять високосірчистий газ. Відсутні письмові документи або процедури для контролю викидів або для визначення обґрунтованих скарг на шум чи запахи. Є потенційна можливість невідповідності до вимог нормативів або ліцензії в тому випадку, якщо відповідні процедури будуть незрозумілі або невідомі для нових співробітників.

Рекомендації: Необхідно розробити, оформити документально і довести до відома персоналу процедури контролю викидів за нормального і аварійного режиму роботи й у випадку одержання скарг. Процедури повинні бути узгоджені з вимогами Директив з моніторингу атмосфери. Посилання: Екологічна політика фірми. Коефіцієнти: важливості – 3, ваги – 2, пріоритету – 6.

5. Історія та опис викидів в атмосферу

Викиди в атмосферу на газовому заводі виникають у низці місць. Відсутній опис викидів в атмосферу з заводу і нема результатів проведення вимірювання викидів або якості повітря. Наявність такої інформації допоможе показати інспектору виконання вимог і відповідну старанність, вона є корисною для планування й у випадку змін існуючих правил щодо викидів в атмосферу дасть змогу визначити, чи потрібен додатковий контроль, або які зміни потрібно внести.

Рекомендації: Скласти опис джерел викидів в атмосферу, вказавши всі джерела викидів, включно з періодичними. Ця інформація і всі дані про історію якості повітря повинні бути в наявності для вивчення у разі потреби. Посилання: Позитивний практичний екологічний досвід. Коефіцієнти: важливості – 3, ваги – 3, пріоритету – 9.

3.2.3. Менеджмент при роботі з небезпечними матеріалами

1. Вивчення персоналом інформаційної системи про місця роботи з небезпечними матеріалами і правил транспортування небезпечних матеріалів

Небезпечні матеріали використовуються і транспортуються персоналом. Більшість вивчала інформаційну систему про місця роботи з небезпечними матеріалами і правила їхнього транспортування. Не всі працівники, які працюють з небезпечними матеріалами, пройшли навчання, а для деяких навчання перестало бути цікавим. Проте таке навчання необхідне для всіх, хто працює з небезпечними матеріалами або безпосередньо біля них.

Вивчення правил транспортування небезпечних матеріалів і видача посвідчень вимагається для всіх, хто транспортує або перевантажує ці матеріали. Існує ризик покарання згідно з діючим законодавством.

Рекомендації: Усі працівники, включно з операторами, які працюють за контрактами, службовців та управлінців, повинні вивчити і періодично поновлювати знання стосовно інформаційної системи про місця роботи з небезпечними матеріалами і правил їхнього транспортування. Посилання: Правила роботи з небезпечними хімічними речовинами, п. 17. Правила транспортування небезпечних матеріалів, п. 9.2. Коефіцієнти: важливості – 2, ваги – 2, пріоритету – 4.

2. Проєкт обвалування резервуарів

На компресорних станціях використовуються наземні резервуари для технологічної води. Резервуари оточені земельними валами. Видно, що вали не забезпечують достатнього об’єму для виконання вимог Керівництва G-55 AEUB. Крім того, їхні стінки, виконані з піщаного ґрунту, зруйновані і мають пошкодження в окремих місцях, що також зменшує обсяг для накопичення рідини. При втраті герметичності резервуаром його вміст не буде повністю затримано насипом, що приведе до забруднення за межами валу. Існує ризик застосування санкцій згідно з діючими правилами. Колектори метанолу, про які згадувалося в попередніх результатах аудиту з цього питання, не підпадають під вимоги у зв’язку з тим, що їхній об’єм менше встановленого значення – 5 куб. м.

Рекомендації: Поновити вали навколо резервуарів технологічної води для виконання вимог нормативів по об’єму і проникності стінок. Періодично перевіряти їхній стан для забезпечення постійної цілісності. Посилання: Правила зберігання нафти і газу, розділ 8.030. Керівництво G-55 AEUB, розділ 5.2.2. Коефіцієнти: важливості – 2, ваги – 2, пріоритету – 4.

3. Відомості про зберігання матеріалів

Низка небезпечних матеріалів переробляються або зберігаються на об’єкті. Перевірка даних про відомості зберігання матеріалів засвідчила, що для більшості небезпечних матеріалів дані застарілі (3 роки тому) або оформлені не в установленому порядку. У разі нещасного випадку з цими матеріалами відсутність реальної інформації може призвести до невідповідних дій.

Рекомендації: Поновити відомості про зберігання матеріалів для всіх небезпечних речовин, які переробляються або використовуються, тримати їх у доступному для всіх співробітників місці і слідкувати за регулярним поновленням матеріалів. Посилання: Правила роботи з небезпечними хімічними матеріалами, п. 25. Коефіцієнти: важливості – 2, ваги – 2, пріоритету – 4.

4. Маркування небезпечних матеріалів

Небезпечні матеріали зберігаються і різних резервуарах і збірниках на промисловому майданчику. Ці матеріали охоплюють метанол, варсол, кислі технологічні води, природний газ і нафту. Попереджувальні знаки застосовують для ідентифікації деяких із них, проте не всіх. Недотримання необхідних пересторог при роботі з цими матеріалами може призвести до нещасного випадку або травматизму.

Рекомендації: Нанести ідентифікаційні та попереджувальні знаки на всі резервуари і збірники, у яких зберігають небезпечні або потенційно небезпечні матеріали. Посилання: Правила роботи з небезпечними хімічними речовинами, п. 13. Коефіцієнти: важливості – 2, ваги – 2, пріоритету – 4.

5. Обвалування резервуара з варсолом

Для зберігання варсолу використовують надземний резервуар. Він не оточений валом. У разі протікання витік пошириться навколо резервуара, що зумовить необхідність відновлення площі.

Рекомендації: Насипати запобіжний вал навколо резервуара варсолу на батареї крекінг-кубів. Посилання: Позитивний практичний екологічний досвід. Коефіцієнти: важливості – 4, ваги – 2, пріоритету – 8.

6. Інструкції про термінові дії у випадку розливу рідини

Керівництво про термінові дії, видане у квітні 1994 р., містить інструкції операторам у багатьох екстремальних ситуаціях, включно з розливом рідини. Розділ про розливи рідин не містить особливих вказівок щодо очищення або відновлення території майданчика. Нема також посилань на публікації, де наведена така інформація. У разі розливу оператори не мають змоги слідувати найліпшим або найефективнішим методом очищення й відновлення майданчика.

Рекомендації: Розширити Керівництво про термінові дії та включити посилання на джерела, де наведені довідки і методи, якими слід користуватися для очищення й відновлення майданчика після розливів рідини. Посилання: САРР. Коефіцієнти: важливості – 3, ваги – 2, пріоритету – 6.

7. Запобігання витіканням під час перевантажень

Вантажні автомобілі постійно перевозять технологічну воду між об’єктами компанії. Кожен раз при роз’єднанні шлангів частина технологічної води виливається на землю, незважаючи на наявність підставлених відер. Ці розливи з високим вмістом солі нагромаджуються і забруднюють площу, приводячи врешті-решт до необхідності відновлення землі. Це витрати, які можна попередити.

Рекомендації: Встановити стаціонарні герметизувальні хомути навколо муфт шлангів на кожному збірнику технологічної води. Посилання: Позитивний практичний екологічний досвід. Коефіцієнти: важливості – 4, ваги – 2, пріоритету – 8.

3.2.4. Менеджмент земельних угідь і рослинного покриву

1. Інспекція і моніторинг

На орендованій компанією території та біля магістральних трубопроводів на відчуженій землі субпідрядники контролюють рослинний покрив і вторгнення сторонніх осіб, доповнюючи роботу персоналу фірми. Результати такого нагляду офіційно не фіксуються і не готуються у вигляді звітів про перевірки за винятком площ, на яких проводять відновлення. Ведення записів про результати перевірок магістральних трубопроводів вимагається правилами. Нема письмових доказів старанності щодо виконання моніторингу та менеджменту земельних угідь і рослинного покриву.

Рекомендації: У фірмі компанії слід вести письмову реєстрацію всіх перевірок і моніторингів орендованих площ і магістральних трубопроводів на відчужених землях з метою демонстрації відповідної старанності в цих справах. Посилання: Правила експлуатації трубопроводів 51 (1). Коефіцієнти: важливості – 2, ваги – 2, пріоритету – 4.

2. Знаки оренди

Знаки, на яких вказано власника та іншу відповідну інформацію, необхідно мати на вході до орендованої зони. Об’єкт має необхідні знаки, проте на вивісках біля входу до газових заводів відсутній номер телефону для екстремальних ситуацій. Це створює труднощі для людей, які не є співробітниками компанії при визначенні, до кого потрібно звернутися в екстремальній ситуації, і не відповідає пункту 5 (1) Правил експлуатації трубопроводів.

Рекомендації: Необхідно додати номер телефону для термінових ситуацій на вивісці біля входу до газопереробних установок. Посилання: Правила експлуатації трубопроводів 5 (1). Коефіцієнти: важливості – 2, ваги – 2, пріоритету – 4.

3. Безпека орендованої території

Хоча деякі з орендованих площ у провінції мають паркани, більшість майданчиків легкодоступна для сторонніх осіб. Ворота не замикають під час відсутності персоналу. Відсутні засоби для попередження вторгнення, порушення меж або вандалізму з боку сторонніх людей. Орендовані площадки без парканів і замків можуть бути пошкоджені внаслідок зазначених дій і привести до відповідальності компанії при травмуванні сторонніх осіб.

Рекомендації: Докласти зусилля для встановлення парканів і замків там, де це практично потрібно і виправдано ризиком, з метою зменшення несанкціонованого проходу через територію, вторгнення або вандалізму щодо власності компанії. Посилання: Відповідна старанність. Коефіцієнти: важливості – 3, ваги – 2, пріоритету – 6.

4. Контроль рослинного покриву

Контроль рослинного покриву виконується переважно субпідрядниками, які косять траву на сіно, і за рахунок випасу худоби працівників компанії. Субпідрядники використовують загони для худоби, у яких проводиться випас. Єдиним документом про цю роботу є рахунки субпідрядників компанії. У компанії не зберігаються письмові дані про тип, кількість і місця застосування гербіцидів. У даний час компанія покладається на записи субпідрядників. Неточні записи можуть ускладнити зусилля щодо відновлення землі в майбутньому.

Рекомендації: Компанія повинна вимагати від субпідрядників, які займаються контролем рослинного покриву, представляти дані стосовно типу, кількості і місця застосування гербіцидів. Посилання: Позитивний практичний екологічний досвід. Коефіцієнти: важливості – 4, ваги – 2, пріоритету – 8.

3.2.5. Менеджмент відходів

Нема отриманих результатів аудиту, які пов’язані з цією темою.

3.2.6. Менеджмент якості води

1. Вимоги до річного звіту по ліцензії на скиди води

Ліцензія на скид вод № 93-WL-009 вимагає представлення річного звіту про показники роботи всіх установок, на яких обробляють стічні води, включаючи свердловини для зберігання, до Агентства із захисту довкілля провінції. На час проведення аудиту цей звіт не був переданий до провінції. Проте провінція на час перевірки не нагадала про необхідність виконання цієї вимоги. Незважаючи на це, така ситуація є прикладом невиконання вимог, що може призвести до примусового виконання і штрафу.

Рекомендації: Компанії слід направити до провінції річний звіт, у якому висвітлено виконання вимог ліцензії на скид води, або звернутися до провінції з проханням скасувати вимогу про представлення щорічного звіту. Посилання: Ліцензія на скид води № 93-WL-009, розділ 5.1. Коефіцієнти: важливості – 2, ваги – 2, пріоритету – 4.

2. Моніторинг якості ґрунтових вод

На установках хімічні речовини й технологічні рідини зберігаються, використовуються або переробляються у значній кількості. На майданчиках компанії ґрунти піщані. У раіз непоміченого витікання рідини при зберігання або перевантаженні потенційно можливе забруднення ґрунтових вод. Це призведе до стягнення штрафу від провінції або значних витрат на відновлення чистоти ґрунтових вод.

Рекомендації: Компанії слід періодично проводити моніторинг ґрунтових вод поблизу місць зберігання, перевантаження або переробки рідин. Посилання: Позитивний екологічний практичний досвід. Коефіцієнти: важливості – 4, ваги – 2, пріоритету – 8.

4. Висновки і рекомендації

У процесі проведення екологічного аудиту на об’єктах з видобутку й переробки нафти і природного газу компанії отримано 22 результати. Класифікація цих результатів аудиту згідно з їхньою важливістю і пріоритетом наведена в таблицях 1 і 2, відповідно.

Двадцять дві рекомендації, які відповідають 22 отриманим результатам аудиту, було висунуто на розгляд (наведені вище).

5. Загальні висновки

У публікації Z751-94 "Керівні вказівки з проведення екологічного аудиту: основні принципи і загальна практика" Канадської асоціації зі стандартизації зазначено, що результати екологічного аудиту не можуть бути представлені з абсолютною достовірністю. Фірма AGRA (АЕЕ) використовує стандартизований підхід до екологічного аудиту, а застосування міжнародних узгоджених методик має на меті зменшення ризику помилок і упущень у максимально можливій мірі, беручи до уваги обмежений час і наявні ресурси для проведення аудиту.

Цей звіт підготовлений для виняткового користування лише в компанії ("Замовник") і для конкретного використання в організації, що пройшла аудит, та для зумовленого обсягу роботи. Екологічні дослідження проведено згідно з затвердженим планом робіт для цього аудиту, як було визначено замовником, і у відповідності з прийнятою практикою екологічних аудитів. Ніяких інших гарантій, явних або таких, що мається на увазі, не надається.

Передається з повагою від фірми AGRA Earth & Environmental Limited.

Підписи виконавців

6. Структурні схеми потоків відходів і зменшення кількості відходів

Схема 1. Аудит мінімізації кількості відходів

ЕТАП І – ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ

→ Крок 1 – Організація виконання програми мінімізації відходів.

→ Крок 2 – Перелік устаткування.

→ Крок 3 – Розробка технологічної схеми процесу.

→ Крок 4 – Вибір пріоритетних потоків відходів.

→ Крок 5 – Завершення робочих таблиць зі зменшення кількості відходів.

→ Крок 6 – Уточнення адміністративних деталей.

(

| ( | ( |
| --- | --- |
| Етап ІІ – ВИЗНАЧЕННЯ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ | ЕТАП ІІІ – ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ |
| → Крок 7 – Ознайомлення з об’єктом. → Крок 8 – Визначення використовуваних ресурсів → Крок 9 – Реєстрація використання води. → Крок 10 – Визначення поточного повторного використання відходів. | → Крок 11 – Визначення кількості вихідних параметрів процесу. → Крок 12 – Баланс потоку стічних вод. → Крок 13 – Документальне оформлення відходів, зібраних/вивезених за межі об’єкта. |

(

етап IV – МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС

→ Крок 14 – Збір інформації про процес в окремому блоці.

→ Крок 15 – Складання матеріального балансу.

→ Крок 16 – Оцінка розбіжностей балансу.

→ Крок 17 – Уточнений матеріальний баланс.

→ Крок 18 – Підготовка схеми потоків відходів.

(

етап V – залучення варіантів зменшення кількості відходів

→ Крок 19 – Перелік можливих варіантів.

→ Крок 20 – Вибір варіантів для техніко-економічного аналізу.

→ Крок 21 – Опитування персоналу об’єктів.

(

етап VI – аналіз витрат/прибутків і впровадження

оптимального варіанта

→ Крок 22 – Аналіз витрат/прибутків для варіантів.

→ Крок 23 – Вибір варіантів для впровадження.

→ Крок 24 – Заключний звіт.

→ Крок 25 – Початок експлуатації.

→ Крок 26 – Моніторинг показників роботи.

Схема 2. Технологія зменшення кількості відходів

Технологія зменшення кількості відходів:

І. Зменшення кількості відходів від джерела.

1. Зміни продукту:

1) заміна продукту;

2) збереження продукту;

3) зміна складу продукту.

2. Контроль джерела відходів:

1) зміни у вхідних матеріалах:

а) очищення матеріалів;

б) заміна матеріалу;

2) зміни в технології:

а) зміни в процесі;

б) зміни в обладнанні, трубопроводах або у схемі;

в) додаткова автоматизація;

г) зміни заданих величин параметрів процесу;

3) удосконалення управління:

а) процедурні заходи;

б) запобігання втрат;

в) практика управління;

г) розподіл потоків відходів;

ґ) удосконалення обробки матеріалів;

д) планування випуску продукції.

ІІ. Повторна переробка (на об’єкті та за його межами).

1. Використання та повторне використання:

1) повернення до вихідного процесу;

2) заміна сировини в іншому процесі.

2. Регенерація:

1) переробка для рекуперації ресурсів;

2) переробка супутнього продукту.

Схема 3. Потоки відходів зі складу та офісу майстерні техобслуговування

Схема 4. Зменшення кількості відходів

Запобігання затвердінню відходів застосовують у виробничій діяльності з метою зменшення кількості отриманих відходів. Зменшення кількості відходів від джерела, на противагу їхній повторній переробці, є головною метою у мінімізації кількості відходів. Налагодження виробничого процесу дає змогу зменшити кількість відходів, які потребують очищення або зберігання.

Схема 5. Технологічна схема вугільної шахти з потенційними джерелами відходів,

які потрапляють у навколишнє середовище