Тема 2. Підземні води України – 4 год

Гідрогеологічне районування України. Ресурси (природні, прогнозні) і запаси (природні, розвідані, експлуатаційні) підземних вод. Питні й технічні підземні води. Родовища питних і технічних підземних вод, згідно з Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр. Мінеральні підземні води. Родовища мінеральних вод України. Теплоенергетичні та промислові підземні води.

Розподіл підземних вод (ПВ) по території України зумовлений геологічною будовою та історією природного розвитку різних її частин. Це відокремлені та відмінні один від одного гідрогеологічні регіони, різні за віком, складом і умовами залягання утворень, що їх складають. Вони відрізняються за сукупністю основних природних чинників, які визначають закономірності формування, розподілу, складу і умов експлуатації ПВ.

Гідрогеологічні райони І порядку охоплюють найбільші геоструктури України:

Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн розташований у північно-східній частині України у межах Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) і охоплює території Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської (без південно-східної частини) і північні частини Київської, Черкаської і Луганської областей. Він є класичним типом артезіанського басейну, якому притаманна витриманість поширення водоносних горизонтів і слабко проникних порід на значних площах, що визначає поверховий характер залягання водоносних горизонтів. Товща осадових порід насичена підземними водами і є єдиною водоносною системою горизонтів, по-різному пов’язаних між собою і поверхневими водами через слабко проникні шари порід. На більшій частині території наявні сприятливі умови формування прогнозних ресурсів і живлення ПВ. Зона інтенсивного водообміну коливається від 300 до 700 м.

Волино-Подільський артезіанський басейн розташований на заході України в межах Волино-Подільської плити й охоплює Волинську, Рівненську, Тернопільську, західну половину Хмельницької, північно-східні частини Львівської, Івано-Франківської і Чернівецької областей та незначну частину Вінницької області.

З погляду гідрогеології басейн характеризується сприятливими умовами формування прогнозних ресурсів ПВ і наявністю в ньому водозбагачених прісних водоносних горизонтів, які складають потужну зону (на півночі і сході до 1 км і більше). Особливою ознакою басейну є наявність широко розвинутої системи водоносних горизонтів, які практично не відокремлені один від одного потужними водотривами і утворюють єдиний водоносний комплекс. Зона інтенсивного водообміну в регіоні обмежена глибиною розвитку тріщинуватості порід, яка становить 100–110 м у західній та центральній частинах басейну і 300–350 м – у північно-східній частині.

Причорноморський артезіанський басейн розташований у південній частині України і охоплює території Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, західної половини Запорізької обл. та частину Рівнинного Криму. Більша частина басейну приурочена до Причорноморської западини, степової частини Кримського півострова, яка розташована на північ від Гірського Криму – до Скіфської плити.

Гідрогеологічні умови в регіоні складні внаслідок різноманітності й невитриманості поширення водоносних горизонтів і слабко проникних порід, фаціальної мінливості літологічного складу водовмісних відкладів, строкатості якісного складу ПВ. Регіон належить до зони недостатньої зволоженості й живлення підземних вод. Зона активного водообміну збільшується з півночі на південь від 50 до 300 м.

Гідрогеологічна провінція Донецької складчастої області розташована у південно-східній частині України і приурочена до центральної зони Донецької складчастої споруди (Донбасу). Вона охоплює більшу частину Донецької, південну частину Луганської та південно-східну частину Харківської областей. Зона зчленування Донбасу і ДДЗ характеризується складними гідрогеологічними умовами формування ПВ (невитриманість по площі й у розрізі водоносних пластів). У регіоні посушливий клімат, а освоєння ПВ інтенсивне + суттєвий вплив шахтного водовідливу, який посилює перетікання між різними водоносними горизонтами, активізує дренаж ПВ. Зона активного водообміну у різних частинах регіону змінюється від 100 м до 300 м і більше.

Область тріщинних вод Українського щита (УЩ) розташована в центральній частині України у межах великого підняття давнього кристалічного фундаменту й охоплює територію Житомирської, Вінницької, Кіровоградської, східну частину Хмельницької, південні частини Київської і Дніпропетровської, південно-західну частину Черкаської, північні окраїни Одеської і Миколаївської, а також північно-східну частину Запорізької областей.

Гідрогеологічні умови нагромадження й циркуляції ПВ у басейні несприятливі для формування значних об’ємів водних ресурсів. Обводнення водоносних порід по площі і на глибину вкрай нерівномірне. Підземні води містяться як у тріщинуватій зоні докембрійських кристалічних порід, так і в осадових відкладах, які виповнюють заглиблення у кристалічному фундаменті. Зона активного водообміну ПВ – 100–150 м. Тріщинуваті породи розвинуті повсюдно, проте їм притаманний різний ступінь тріщинуватості, що зумовлює нерівномірне обводнення. Водоносність осадових відкладів, які розвинуті переважно на вододільних територіях, має локальний характер. Ці породи залягають неглибоко, що нерідко призводить до погіршення якості ПВ.

Гідрогеологічна провінція складчастої області Гірського Криму розташована в південній частині Кримського півострова і приурочена до мегантиклінорію Гірського Криму, охоплюючи гірську частину АРК.

Гідрогеологічні умови регіону досить складні, що зумовлено складчастим характером геологічного розрізу та широким розвитком карстових зон, які активно дренують верхню товщу порід та посилюють підземний стік.

Значна дренованість, слабка тріщинуватість, малі площі розвитку водоносних порід за невеликої кількості опадів та значного випаровування не сприяють нагромадженню значних ресурсів ПВ.

Гідрогеологічна провінція складчастої області Українських Карпат розташована на південному заході України в межах молодої складчастої споруди Карпат, Закарпатського прогину та Передкарпатського прогину і охоплює Закарпатську обл., центральні й південні частини Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Територія провінції має складні гідрогеологічні умови, що зумовлено різноманітністю геоморфологічної та геолого-структурної будови. Для водоносних горизонтів характерна невитриманість поширення, складність взаємовідношень у розрізі та нерівномірність обводнення по площі. Наявність соленосних і глинистих утворень у Передкарпатському прогині, розчленування рельєфу, структурна порушеність, низькі фільтраційні та ємнісні властивості порід – усе це не сприяє нагромадженню в цій провінції значної кількості ПВ, незважаючи на те, що регіон загалом є найбільш зволоженим в Україні.

Питні ПВ – ПВ, що призначені для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення, а також харчової промисловості і тваринництва; якісні характеристики питних ПВ у природному стані або після спеціальної водопідготовки повинні відповідати вимогам, установленим відповідними державними стандартами, нормативами екологічної безпеки водокористування і санітарними нормами.

Технічні ПВ – підземні води, що призначені для задоволення технічних і технологічних потреб; якісні характеристики технічних ПВ у природному стані або після спеціальної водопідготовки повинні відповідати вимогам діючих галузевих нормативів або технічних умов водокористувача.

Родовища питних або технічних ПВ – водні об'єкти в надрах з підрахованими експлуатаційними запасами і просторово визначеними межами, у яких природним чином чи штучно створені сприятливі умови для видобування й подальшого використання питних або технічних вод.

Ділянка родовища підземних вод – просторово обмежена частина родовища ПВ, у межах якої є сприятливі умови для видобутку ПВ окремим водозабором.

Просторові межі родовищ та їх ділянок визначають і обґрунтовують, виходячи з гідрогеологічних умов фільтрації ПВ, умов надро-, водо- та землекористування, і встановлюють під час державної експертизи експлуатаційних запасів ПВ.

Природні запаси ПВ – це маса гравітаційної води в пласті за природних умов.

Експлуатаційні запаси підземних вод – підрахована за даними геологічного вивчення водних об'єктів кількість ПВ, яку можна видобути з надр раціональними за техніко-економічними показниками водозаборами в заданому режимі видобутку за умови відповідності якісних характеристик ПВ вимогам їхнього цільового використання та допустимого ступеня впливу на довкілля протягом розрахункового терміну водокористування.

Водозабір – споруда або пристрій для забору води з водного об'єкта. Водозабір ПВ може складатися з однієї або групи компактно розміщених водозабірних споруд (свердловин, колодязів, каптажів).

За ступенем геологічного вивчення експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод поділяються на дві групи: розвідані і попередньо розвідані.

Розвідані експлуатаційні запаси – це запаси питних і технічних ПВ, кількість, якість, геологічні, гідрогеологічні, водогосподарські, гірничо-геологічні, еколого-геологічні та інші умови формування яких вивчені на рівні, достатньому для опрацювання проєктів будівництва водозабірних споруд. Ці запаси є основою для проєктування водозабірних споруд і видобутку питних і технічних ПВ.

Розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних ПВ поділяються на категорії A і B за детальністю геологорозвідувальних робіт і достовірністю.

Попередньо розвідані експлуатаційні запаси – це запаси питних і технічних ПВ, кількість, якість, геологічні, гідрогеологічні, водогосподарські, гірничо-геологічні, еколого-геологічні умови формування яких вивчені на рівні, достатньому для визначення промислового значення родовища. Ці запаси є основою для обґрунтування подальшої розвідки або дослідно-промислової розробки родовища підземних вод.

Попередньо розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних ПВ поділяються на категорії C1 і C2 за детальністю геологорозвідувальних робіт і достовірністю.

Експлуатаційні запаси питних і технічних ПВ підраховують і обліковують. Їх підраховують у межах родовищ або їхніх ділянок за даними геологічного вивчення надр, у т. ч. за матеріалами дослідно-промислового видобутку, спеціальних досліджень або режимних спостережень на діючих водозаборах.

Природні ресурси ПВ – це та кількість води, що надходить у водоносний горизонт за природних умов унаслідок інфільтрації атмосферних опадів, фільтрації з річок та озер, перетікання з горизонтів, які залягають вище і нижче, притоку з сусідніх територій.

Прогнозні ресурси загалом – це можлива кількість корисної копалини на геологічно недостатньо вивчених ділянках земної кори і гідросфери.

Перспективні та прогнозні ресурси підземних вод – це оцінені за даними геологічного вивчення надр обсяги ПВ, що характеризують потенційні можливості їх видобування з надр на відповідній території з визначеною забезпеченістю витрат (рівнів) підземних вод.

Перспективні ресурси (категорія P1) – це оцінена кількість ПВ певної якості і цільового призначення у межах артезіанських басейнів, гідрогеологічних масивів, областей, районів, площ та ділянок поширення водоносних горизонтів (комплексів), перспективних для подальшого промислово-господарського освоєння, обсяги, якість, геологічні, гідрогеологічні, водогосподарські та інші умови формування яких вивчені на рівні, достатньому для визначення доцільності проведення пошукових та пошуково-оцінювальних робіт.

Перспективні ресурси є основою для проведення пошуково-оцінювальних робіт з метою виявлення нових родовищ ПВ. Під час подальшого геолого-гідрогеологічного вивчення перспективні ресурси переводяться в експлуатаційні запаси за категоріями, що відповідають рівню їхнього вивчення. Перспективні ресурси враховують у разі складання схем комплексного використання й охорони надр.

Перспективні ресурси є найбільш вивченою частиною прогнозних ресурсів.

Прогнозні ресурси (категорія P2) віддзеркалюють реальні можливості відбору ПВ за раціональної схеми розміщення водозаборів і стабільних умов їхньої експлуатації. Прогнозні ресурси можуть враховуватись під час складання схем комплексного використання ПВ з метою удосконалення схеми розташування водозаборів ПВ і раціонального використання водних ресурсів.

Ресурси питних і технічних ПВ  оцінюють у куб. метрах на добу або в тисячах куб. метрів на добу. Їх оцінюють у межах басейнів ПВ, гідрогеологічних районів і окремих ділянок надр за даними спеціальних гідрогеологічних розрахунків, а також у межах розвіданих і попередньо розвіданих родовищ або їх ділянок як обсяги підземних водних ресурсів, що характеризують різницю між потенційними можливостями їх видобутку з надр і підрахованими експлуатаційними запасами.

Підрахунок та облік експлуатаційних запасів і оцінку ресурсів питних і технічних ПВ проводять за кожним видом вод окремо відповідно до їхнього цільового призначення.

Видобування питних і технічних ПВ може відбуватися за умов усталеного або неусталеного режимів фільтрації залежно від ступеня забезпеченості експлуатаційних запасів поновлювальними джерелами формування.

За умов усталеного режиму видобутку експлуатаційні запаси питних і технічних ПВ повністю забезпечені поновлювальними джерелами формування. За умов неусталеного режиму фільтрації експлуатаційні запаси ПВ не повністю забезпечені поновлюваними джерелами формування. У такому випадку експлуатаційні запаси ПВ підраховують на обмежений термін водокористування.

Якість ПВ у процесі їхньої експлуатації може залишатися незмінною або змінюватися в часі як за усталеного, так і неусталеного режимів фільтрації. Потенційні зміни якості вод   зумовлені гідродинамічними й гідрохімічними умовами формування експлуатаційних запасів родовища, наявністю джерел забруднення, умовами й обсягами видобування води.

Незалежно від режиму фільтрації термін дії водозабору визначають з обов’язковим урахуванням дотримання якості води, яка забезпечує її цільове використання.

Родовища питних і технічних підземних вод України

Загальні прогнозні ресурси ПВ в Україні становлять 61 689,2 тис. м3/добу, з яких 57458,1 тис. м3/добу з мінералізацією до 1,5 г/дм3 (станом на початок 2019 р.). Забезпеченість прогнозними ресурсами питних ПВ населення України по регіонах є в межах 0,3–5,5 тис. м3/добу, а в середньому – 1,3 тис. м3/добу на одну особу. Розподілені прогнозні ресурси ПВ по регіонах нерівномірно, що зумовлено відмінністю геолого-структурних і фізико-географічних умов різних регіонів України. Переважна частина прогнозних ресурсів зосереджена у північних та західних обл. України, ресурси південного регіону обмежені. Упродовж    2018 р. розвідано 46 нових ділянок родовищ ПВ.

Загальні експлуатаційні запаси питних і технічних ПВ становлять 16215,844 тис. м3/добу (1441 ділянка), з них балансових запасів – 16137,744 (1438 ділянок), позабалансових – 78,710 (4 ділянки). Одна з ділянок має як балансові, так і позабалансові запаси на різні водоносні горизонти, тому враховується двічі.

Станом на 01.01.2019 р. балансові експлуатаційні запаси питних і технічних ПВ становлять 16137,744 тис.м3/добу, в тому числі за категоріями А+В+С1 – 15191,344 тис. м3/добу, за категорією С2 – 946,400 тис.м3/добу. На кінець 2018 р. в Україні розвідано 1438 ділянок родовищ з балансовими запасами, зосередженими на 680 родовищах.

Підземні води, що їх видобувають в Україні, використовують на господарсько-питні, виробничі, сільськогосподарські потреби, на зрошення земель і промисловий розлив та виготовлення напоїв. Частину видобутих ПВ, які відкачують з надр (переважно з гірничих виробок під час видобутку корисних копалин), скидають без використання.

Тенденція останніх років до постійного скорочення видобутку ПВ зумовлена зменшенням споживання питних і технічних ПВ у зв’язку зі скороченням промислового виробництва та частки використання ПВ у загальному балансі водокористування в Україні, а також проведенням АТО в межах Донецької й Луганської областей та тимчасовою анексією АРК.

Державна служба геології та надр України, починаючи з 1999 р., за кошти державного бюджету виконує гідрогеологічні роботи з пошуку питних ПВ та буріння артезіанських свердловин для забезпечення населення України екологічно чистою підземною питною водою. Станом на 01.01.2019 р. пробурено 1897 розвідувально-експлуатаційних свердловин сумарним дебітом 454,513 тис. м3/добу. Крім того, для пошуку ПВ та вибору ділянок розміщення розвідувально-експлуатаційних свердловин у районах зі складними гідрогеологічними умовами пробурено 324 пошукові свердловини. Роботи з буріння артезіанських свердловин проводили головно в областях, де склалась складна ситуація з питною водою за природних умов (Миколаївська, Одеська області), через техногенне навантаження на природне середовище (Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області) та в районах, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (Житомирська та Київська області).

Мінеральні води

Це підземні з підвищеним вмістом деяких хімічних елементів, сполук чи газів, а також зі специфічними фізико-хімічними властивостями (температура, радіоактивність та ін.), які цілюще впливають на організм людини.

За лікувальними властивостями найбільшу цінність мають води зі специфічними компонентами і властивостями. Кількість ділянок та їх поширення в Україні наведено в таблиці.

Підземні мінеральні води зі специфічними компонентами по адміністративних областях

| Типи мінеральних вод | Кількість ділянок | Адміністративні області |
| --- | --- | --- |
| Борна | 2 | Закарпатська, Запорізька |
| Бромна | 23 | АР Крим, Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька |
| З підвищеною концентрацією органічних речовин | 20 | Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька |
| Залізиста | 3 | Донецька |
| Йодно-бромна | 1 | Дніпропетровська |
| Йодно-бромна борна | 5 | Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Херсонська |
| Кремениста | 13 | Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Харківська, Одеська |
| Радонова | 30 | Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська |
| Сульфідна | 12 | АР Крим, Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька |
| Вуглекисла | 10 | Закарпатська |
| Вуглекисла борна | 10 | Закарпатська |
| Вуглекисла залізиста | 2 | Закарпатська |
| Вуглекисла йодно-бромна | 1 | Закарпатська |
| Вуглекисла кремениста | 3 | Закарпатська |
| Вуглекисла миш’яковиста | 2 | Закарпатська |
| Разом | 137 |  |

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 456 від 7 березня 2000 р., 12 родовищ в Україні зачислено до унікальних родовищ підземних мінеральних вод (див. таблицю).

Унікальні родовища підземних мінеральних вод України

| Назва родовища | Адміністративна область | Тип мінеральної води |
| --- | --- | --- |
| Голубинське (Лужанське) | Закарпатська | Вуглекисла |
| Зайчиківське | Хмельницька | З підвищеною концентрацією органічних речовин |
| Збручанське | Хмельницька | З підвищеною концентрацією органічних речовин |
| Келечинське | Закарпатська | Вуглекисла залізиста |
| Моршинське | Львівська | Розсільна (М > 35 г/дм3 ) |
| Новозбручанське | Тернопільська | З підвищеною концентрацією органічних речовин; бромна |
| Новополянське | Закарпатська | Вуглекисла |
| Полянське | Закарпатська | Вуглекисла |
| Слов’яногірське | Донецька | Залізиста |
| Східницьке | Львівська | З підвищеною концентрацією органічних речовин |
| Трускавецьке (Нафтуся) | Львівська | З підвищеною концентрацією органічних речовин; сульфідна |
| Шаянське | Закарпатська | Вуглекисла |

Станом на 01.01.2017 р. в Україні розвідано й підготовлено до промислового використання 326 ділянок родовищ ПВ, які зосереджені на 250 родовищах підземних мінеральних вод. Експлуатаційні запаси розвіданих родовищ становлять 92 923,2 м3/добу за категоріями А+В+С1 та 1000,0 м3/добу – за категорією С2. Із загальної кількості розвіданих ділянок родовищ мінеральних вод експлуатують 170 ділянок (52,1 %).

Підземні теплоенергетичні води

Одним з нетрадиційних джерел енергії є теплоенергетичні води. В Україні вони розвідані в Закарпатському артезіанському басейні. У більшості випадків теплоенергетичні води вміщують у розчинному вигляді підвищену кількість мікрокомпонентів, таких як бром, бор, йод, що робить їх цінною бальнеологічною і промисловою сировиною, а також джерелом для одержання теплової енергії.

Розвідано два родовища теплоенергетичних вод – Берегівське, яке використовується для теплопостачання і зовнішнього лікування, та "Чігосуг", підземні води  якого планується використовувати для оздоровчо-рекреаційних потреб майбутнього готельно-розважального та оздоровчого комплексу. Експлуатаційні балансові запаси родовищ становлять 971,0 м3/добу за категоріями В+С1 та 50,0 м3/добу за категорією С2. Видобуток та використання
у 2016 р. становили 247,0 м3/добу. З двох розвіданих ділянок експлуатувалась тільки одна.

Підземні промислові води

В Україні розвідано два родовища підземних промислових вод: Північно-Сиваське в Херсонській області та Бистрівське у Львівській області, експлуатаційні балансові запаси яких становлять 33 465,000 м3/добу за категоріями А+В+С1. Видобуток і використання у 2016 р. становили 0,008 м3/добу. З двох розвіданих ділянок експлуатували тільки одну.

Північно-Сиваське родовище промислових йодних вод розташоване на території Генічеського р-ну Херсонської обл. біля с. Щасливцево в межах мілководної лагуни Азовського моря – Сиваша та в північній частині Арабатської стрілки. Східна частина родовища знаходиться під водами Азовського моря. Вміст йоду – від 29,8 до 30,1 г/дм3. Добова кількість видобутого йоду при повному освоєнні родовища становитиме 1 т/добу. Північно-Сиваське родовище промислових йодних вод не розробляється.

Бистрівське родовище промислових підземних вод (розсолів) розташоване за 7 км на південний схід від м. Трускавець Дрогобицького р-ну Львівської обл. та експлуатується з 1972 р. За хімічним складом води йодо-бромні, сульфатно-хлоридні магнієво-натрієві з підвищеним вмістом ортоборної кислоти Н3ВО3. Загальна мінералізація коливається в межах 350–440 г/дм3. Розсоли Бистрівського родовища є гідромінеральною сировиною для виготовлення лікувального препарату – Трускавецької натуральної солі “Барбара”.

Лікувальні грязі

В Україні розвідано 13 родовищ (15 ділянок) лікувальних грязей. По 10 ділянках розвідані мулові грязі, які приурочені до поверхневих водоймищ. Це Сацьке родовище в АР Крим, родовище “Солоний лиман” у Дніпропетровській обл., родовище Ріпне в Донецькій обл., родовища Кирилівське, Обитічне і Бердянське в Запорізькій обл.,
Бейкуське в Миколаївській, Куяльницьке в Одеській, “Гопри” та Чаплинське в Херсонській обл. Торф’яні лікувальні грязі розвідані по Великолюбінському родовищу Львівської обл., родовищу “Семеренки” в Полтавській обл.  та Черченському родовищу в Івано-Франківській області. У 2016 р. з 15 розвіданих ділянок лікувальних грязей експлуатувалися 7.

Експлуатаційні балансові запаси лікувальних грязей станом на 01.01.2017 р. становлять 1717,194 тис.м3 за категоріями А+В+С1. Видобуток і використання лікувальних грязей у  2016 р. становили 3,237 тис.м3.

Лікувальна ропа

Лікувальна ропа – це насичена солями вода соляних озер (лиманів), морських заток, порожнин і пор донних відкладів, яка має лікувальні властивості. Ванни з ропи впливають на стабілізацію центральної та периферичної нервової систем, судинного тонусу, стимулюють функції залоз внутрішньої секреції. Під дією ропних ванн поліпшуються обмінні процеси в організмі.

В Україні розвідано три родовища (три ділянки) лікувальної ропи. Це Сацьке родовище в АРК, Куяльницьке в Одеській обл. та родовище "Гопри" в Херсонській обл. Експлуатаційні балансові запаси лікувальної ропи становлять 798,904 м3/добу за категоріями В+С1. Видобуток та використання у 2016 р. становили 53,288 м3/добу. З трьох розвіданих ділянок експлуатувались дві.

Ропа Сацького родовища представляє собою прозору, без кольору рідину з мінералізацією від 61,0 до 220,0 г/дм3, належить до міцних розсолів хлоридного магнієво-натрієвого складу. Ропа Куяльницького родовища за органолептичними показниками представляє собою прозору, без кольору, без запаху, солону на смак рідину з мінералізацією 87,8–171,4 г/дм3 і належить до міцних розсолів хлоридного магнієво-натрієвого складу. Ропа озера Гопри прозора, слабко-жовтого кольору, зі слабким запахом сірководню, хлоридно-натрієвого складу, середньорічна мінералізація змінюється від 20,0 до 35,0 г/дм3.

Ропа всіх родовищ є кондиційною для курортного використання з бальнеологічною метою.