Тема 6. Заходи з охорони підземних вод від забруднення,

виснаження і вичерпання запасів

(4 год)

Профілактичні заходи, спрямовані на збереження природної якості підземних вод. Локалізаційні заходи, або заходи, що перешкоджають збільшенню та просуванню сформованого у водоносному горизонті вогнища забруднення. Відновлювальні заходи (для видалення забруднень з водоносного горизонту і відновлення природної якості підземних вод). Спеціальні профілактичні заходи технічного характеру. Проблема підземного захоронення стоків. Державний нагляд за охороною надр під час розробки родовищ прісних та мінеральних підземних вод. Особливості захисту підземних вод від нафтопродуктового забруднення та забруднення радіонуклідами.

Охорона підземних вод (ПВ) – це система заходів, які спрямовані на запобігання й усунення наслідків забруднення та виснаження вод, на збереження такого якісного і кількісного стану ПВ, який забезпечує їхнє використання для господарсько-питних і лікувальних цілей.

Охорона ПВ передбачає таке (згідно з "Правилами охорони підземних вод від забруднення та виснаження", прийнятими Держгеолслужбою України):

1) дотримання законів та інших нормативних актів України у сфері використання і охорони вод;

2) регламентування всіх видів господарської та будь-якої іншої діяльності, яка впливає на стан ПВ, у тому числі на водозабори ПВ централізованого та нецентралізованого господарсько-питного водопостачання, з урахуванням їхньої продуктивності на сучасний період і на перспективу;

3) регламентування порядку надання у користування надр для видобутку корисних копалин (КК), у тому числі для видобутку питних і мінеральних вод, а також для цілей, не пов’язаних із видобутком КК, якщо реалізація цих цілей може призвести до негативного впливу на стан ПВ;

4) застосування водоохоронних заходів, які унеможливлюють негативний вплив цих підприємств і споруд на навколишнє природне середовище і, зокрема, на ПВ під час проєктування й будівництва будь-яких підприємств і споруд;

5) забезпечення організації і експлуатації зон санітарної охорони джерел централізованого господарсько-питного водопостачання та водозаборів мінеральних вод;

6) здійснення заходів із запобігання й ліквідації витоків стічних вод і забруднювальних речовиен з поверхні землі, каналізаційних систем, фільтрувальних накопичувачів, відстійників, хвостосховищ та інших споруд і потрапляння цих речовин у горизонти ПВ;

7) підвищення рівня очищення стічних вод і недопущення скиду у водостоки, водойми та підземні водоносні горизонти неочищених стічних вод та рідких токсичних відходів промислових підприємств;

8) дотримання природоохоронних вимог під час перебурювання водоносних горизонтів питних і лікувальних ПВ свердловинами різного призначення, у разі проведення робіт з розшуків і розвідки на ПВ, а також під час проєктування, будівництва й експлуатації водозаборів ПВ;

9) систематичний контроль за станом ПВ і довкілля, у тому числі на ділянках водозаборів і в районах великих промислових та сільськогосподарських об’єктів та ін.

До основних об’єктів охорони належать експлуатаційні водоносні горизонти, які використовують для господарсько-питного водопостачання та для видобутку мінеральних, природних столових, лікувально-столових і лікувальних вод, а також водозабірні споруди, які забезпечують видобуток цих вод.

Відповідальність за охорону ПВ від вичерпання експлуатаційних запасів, виснаження та забруднення, за дотримання рекомендованого режиму експлуатації ПВ та встановленої зони санітарної охорони водозабірних споруд несуть підприємства, організації та приватні особи, які є власниками водозабірних споруд. Юридичні особи та приватні підприємці, діяльність яких може призводити або призводить до забруднення ПВ через водойми, водостоки або ґрунт відходами виробництва, несуть за це відповідальність перед законом і зобов’язані вживати заходи з недопущення такого забруднення.

Заходи з охорони ПВ від забруднення та виснаження здійснюють і фінансують підприємства, організації та приватні особи, діяльність яких призводить до прямого чи непрямого впливу на стан ПВ.

У проєктах будівництва і реконструкції промислових підприємств, будь-яких споруд, у тому числі комунальних, повинні бути передбачені водоохоронні заходи, які унеможливлюють негативний вплив зазначених об’єктів на довкілля і ПВ.

У Водному кодексі України (Стаття 105. Охорона підземних вод) сказано, що підприємства, установи і організації, діяльність яких може негативно впливати на стан ПВ, особливо ті, які експлуатують накопичувачі промислових, побутових і сільськогосподарських стоків чи відходів, повинні здійснювати заходи щодо попередження забруднення ПВ, а також обладнувати локальні мережі спостережних свердловин для контролю за якісним станом цих вод.

У разі розкриття водоносних горизонтів з ПВ питної якості особи, які проводять бурові, гірничі та інші роботи, пов’язані з розшуками, розвідкою, експлуатацією родовищ КК, повинні повідомити про це у встановленому порядку державні органи геології, охорони довкілля і санітарного нагляду для вжиття заходів щодо охорони ПВ від вичерпання і забруднення.

Усі свердловини на воду, не придатні для експлуатації, покинуті спостережні та пошукові свердловини на всі види КК, а також вертикальні й інші гірничо-пошукові та експлуатаційні гірничі виробки і покинуті криниці повинні бути затампоновані чи ліквідовані. Ліквідацію пошукових виробок та ліквідаційний тампонаж пошукових свердловин будь-якого призначення здійснюють організації, які виконують пошукові роботи, а непридатних і покинутих експлуатаційних та спостережних свердловин і виробок – організації, на балансі яких вони перебувають. У разі неможливості встановити власника покинутих свердловин і виробок їхня ліквідація здійснюється за рішенням місцевих Рад державними органами геології.

Якщо експлуатація самовиливних свердловин можлива, то їх оснащують регулювальними пристроями. У разі вичерпання запасів ПВ, визначених Державною комісією з запасів (ДКЗ) України, а також у разі забруднення ПВ визначають причини, з яких це сталося, і за пропозиціями державних органів геології і охорони довкілля за рахунок винних осіб здійснюються заходи щодо їхнього відтворення.

Нагадаємо, що розрізняють локальне і регіональне забруднення ПВ. Локальне забруднення ПВ спричинене локальними точковими (зосередженими) джерелами забруднення. До джерел такого типу забруднення належать окремі споруди, які займають невелику площу на поверхні землі: земляні ємності, що містять стічні води; шламо- і хвостосховища, гідрозоловідвали, ставки-накопичувачі, відстійники, випарники, поля фільтрації промислових стоків, могильники зберігання радіоактивних відходів, окремі свердловини і факели на нафтових і газових родовищах, звалища, тваринницькі ферми, поглинальні свердловини, кар'єри та ін. Забруднення ПВ з цих джерел відбувається за рахунок витоків забруднень і потрапляння їх через ґрунт у зону аерації та в ПВ.

Регіональне забруднення спричинене регіональними дифузійними (розосередженими) джерелами забруднення, вони мають велику площу поширення на поверхні землі. Джерелами регіонального забруднення є урбанізовані території з великою концентрацією міст, промислових підприємств, великі мегаполіси, території інтенсивного сільськогосподарського виробництва, об’єкти меліорації, об’єкти енергетики і транспорту, нафтові й газові родовища, гірничорудні підприємства та ін.

Забруднення ПВ від цих джерел охоплює великі площі водоносних горизонтів, найбільшого забруднення зазнають ґрунтові води. Через них відбувається забруднення водоносних горизонтів, що залягають нижче. Забруднення, зазвичай, відбувається за рахунок витоків стічних вод, розчинення твердих відходів, а також викидів газів і диму.

Розрізняють такі головні заходи щодо охорони ПВ від забруднення й виснаження.

Правові заходи – дотримання природоохоронних законів, Водного кодексу України.

Організаційні заходи – створення схем комплексного використання й охорони ПВ згідно з Положенням про порядок використання й охорони ПВ.

Технологічні заходи – діяльність, спрямована на: зменшення обсягів стічних вод за рахунок удосконалення технологій виробництва; поліпшення методів очищення стічних вод; вилучення зі стічних вод та утилізація цінних речовин; впровадження оборотного водопостачання; заміна водяного охолодження повітряним.

Економічні заходи – розробка і впровадження критеріїв з оцінки збитків від забруднення вод, стимулювання впровадження водозберігаючих технологій тощо.

Наукові заходи – проведення теоретичних (гдірогеологічних, гідрологічних, гідрохімічних, гідроекологічних, спрямованих на поліпшення всієї системи охорони вод) і прикладних досліджень (спрямованих на вдосконалення існуючих методів очищення стічних вод, розробку водозберігаючих технологій та ін.).

Соціальні заходи – створення сприятливих умов для проживання, здоров’я і відпочинку населення з використанням водних ресурсів; виховання бережливого ставлення до водних ресурсів спільними зусиллями державних органів і громадських організацій; екологічна освіта і громадська екологічна діяльність.

Охорона підземних водних об’єктів здійснюється за таких видів діяльності:

1) геологічне вивчення надр, що супроводжується проведенням гірських робіт, включно з бурінням свердловин;

2) розробка родовищ КК, у тім числі питних, технічних, мінеральних лікувальних, теплоенергетичних і промислових ПВ;

3) будівництво й експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням КК;

4) вилучення ПВ у разі водозниження, пов’язаного з будівництвом і експлуатацією промислових та цивільних споруд, дренування меліорованих і підтоплених територій, а також вилучення ПВ у разі ліквідації й локалізації вогнищ забруднення ПВ, інфільтрації вод у водоносні горизонти з метою штучного поповнення запасів ПВ;

5) розміщення відходів виробництва і споживання, а також розміщення в пластах гірських порід попутних вод і вод, використаних користувачами надр для власних виробничих і технологічних потреб при розвідці й видобутку вуглеводневої сировини;

6) поховання радіоактивних відходів, відходів виробництва і споживання всіх класів небезпеки в глибоких горизонтах, що забезпечують локалізацію таких відходів;

7) здійснення господарської та іншої діяльності, яка пов’язана з розміщенням, проєктуванням, будівництвом, реконструкцією, уведенням в експлуатацію, експлуатацією, консервацією та ліквідацією будинків, будівель, споруд та інших об’єктів і безпосередньо або посередньо впливає на підземні водні об’єкти і призводить або може привести до забруднення і (або) виснаження їхніх запасів.

Загалом охорона підземних водних об’єктів здійснюється шляхом проведення заходів з попередження забруднення, засмічення підземних водних об’єктів, виснаження їхніх запасів, а також ліквідації наслідків зазначених процесів і охоплює таке:

1) заходи щодо запобігання надходження забруднювальних речовин у ПВ;

2) заходи щодо ліквідації наслідків забруднення, засмічення ПВ і виснаження їхніх запасів;

3) спостереження за хімічним, мікробіологічним та радіаційним станом ПВ;

4) спостереження за рівневим режимом ПВ;

5) визначення обсягів видобутку (вилучення) ПВ з підземних водних об’єктів відповідно до проєктної документації та (або) технічного проєкту розробки родовища;

6) визначення обсягів розміщуваних попутних (пластових) вод, радіоактивних відходів, відходів виробництва і споживання всіх класів небезпеки в глибокі горизонти (колектори) відповідно до затвердженої проєктної документації;

7) визначення обсягів стічних вод, що їх розміщують у підземних водних об’єктах, які не використовуються і не можуть бути використані для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання відповідно до затвердженої в установленому порядку проєктної документації;

8) встановлення режиму господарської діяльності, що забороняє роботи, які забруднюють ПВ у межах зон санітарної охорони водозаборів питних ПВ, межі округів гірничо-санітарної охорони родовищ мінеральних вод, а також в областях живлення незахищених водоносних горизонтів, які використовуються для цілей централізованого й нецентралізованого питного та господарсько-побутового водопостачання.

Стосовно забруднення ПВ розрізняють:

- профілактичні заходи, спрямовані на збереження природної якості ПВ;

- локалізаційні заходи, або заходи, що перешкоджають збільшенню та просуванню сформованого у водоносному горизонті вогнища забруднення;

- відновлювальні заходи (для видалення забруднень з водоносного горизонту і відновлення природної якості ПВ);

- спеціальні профілактичні заходи технічного характеру.

Головні профілактичні заходи:

1) розміщення новостворюваних об'єктів, що є потенційними джерелами забруднення та (або) виснаження запасів ПВ, з урахуванням мінімізації несприятливих антропогенних впливів;

2) запобігання надходження забруднювальних речовин з поверхні землі, з відстійників і ставків-накопичувачів, підземних споруд (каналізаційних колекторів і трубопроводів) у ПВ шляхом улаштування захисних інженерних споруд і непроникних екранів з урахуванням небезпечних інженерно-геологічних та інших процесів;

3) обладнання на об’єктах, що є потенційними джерелами забруднення ПВ, спостережних свердловин;

4) спостереження за хімічними, мікробіологічними та радіаційним станом ПВ та їхнім рівень режимом шляхом аналізів проб води і вимірювань рівнів ПВ в експлуатаційних водозабірних і спостережних свердловинах.

Конкретні профілактичні заходи:

1) систематичний контроль за рівнем забруднення ПВ, оцінка масштабів і прогнозів зміни забруднення;

2) ретельне обґрунтування розміщення проєктованого великого промислового і сільськогосподарського об’єкта з тим, щоб його негативний вплив на довкілля і ПВ був мінімальний, облаштування й суворе дотримання зон санітарної охорони ділянки водозабору;

3) оцінка впливу проєктованого об'єкта на ПВ і довкілля;

4) вивчення захищеності ПВ для обґрунтованого розміщення промислових та інших об’єктів, водозабірних споруд та планування водоохоронних заходів;

5) виявлення та облік фактичних і потенційних джерел забруднення ПВ;

6) ліквідація занедбаних і недіючих свердловин, перехід на крановий режим самовиливних свердловин;

7) створення спеціалізованої мережі спостережних свердловин на великих промислових об'єктах і централізованих водозаборах для контролю за станом ПВ.

Нагадаємо, що контроль за охороною ПВ – це система заходів, спрямованих на отримання систематичної інформації про забруднення і виснаження ПВ, прогнозування цих процесів з метою розробки заходів, що забезпечують ліквідацію забруднення і виснаження, і дотримання всіма організаціями встановленого порядку охорони ПВ. З контролем тісно пов’язані наведені вище профілактичні заходи, а також спеціальні захисні заходи.

До спеціальних заходів належать такі:

1) будівництво інженерних споруд для перехоплення забруднених вод у разі їхнього розливання з метою локалізації вогнищ забруднення ПВ;

2) створення захисних споруд навколо вогнища забруднення ПВ;

3) ліквідація вогнищ забруднення ПВ;

4) спостереження за станом ПВ на забруднених територіях.

Спеціальні захисні заходи охоплюють:

1) ліквідацію області забруднення ПВ шляхом відкачування забруднених ПВ до практично повного стягування контуру забруднення;

2) локалізацію області забруднення, яка також проводиться шляхом відкачування забруднених вод, однак у цьому разі ставиться завдання не повного стягування контуру забруднення, а його стабілізація й недопущення подальшого поширення забруднювальних речовин по водоносному горизонту;

3) створення гідравлічного вододілу (завіси) в плані між областю забруднених вод і експлуатованими чистими ПВ;

4) створення гідравлічного вододілу по вертикалі шляхом одночасного відбору чистих і забруднених вод ярусною системою свердловин;

5) створення непроникних екранів (стінок) у водоносному горизонті навколо області забруднення.

Розглянемо наведені заходи на прикладі забруднення ПВ під час розробки нафтових і газових родовищ.

Нафта і нафтопродукти належать до найактивніших забруднювачів природного середовища на різних стадіях виробництва і споживання: під час розвідки й експлуатації родовищ нафти, її транспортування й переробки, у разі використання нафтопродуктів для різного роду технологічних, енергетичних цілей, як палива тощо.

ГДК нафти і більшості нафтопродуктів для господарсько-питних вод коливається в межах 0,01–0,30 мг/л. Висока рухомість нафти і продуктів її переробки створює умови для широкого забруднення ґрунту, зони аерації та ґрунтових вод. Вони мігрують у стані масляної фази, а також в розчиненому, адсорбованому й диспергованому вигляді. Їхня розчинність дуже велика, що сприяє забрудненню великого обсягу ПВ, причому забруднення пов’язано не тільки з органічною складовою нафти, а й з її неорганічною частиною (сірка, азот, метали, кислоти). Трансформація нафтопродуктів у ПВ призводить до утворення великої кількості канцерогенних речовин. Нафтопродукти видаляються з ПВ унаслідок сорбції глиноземистим матеріалом, окиснення та біохімічної деградації.

Нафтове забруднення ґрунтових вод на території нафтопереробних підприємств найбільш небезпечно: воно може швидко поширюватися на значні території, виходити на земну поверхню і потрапляти в поверхневі водотоки і водойми.

Неминучим супутником нафтодобувної продукції є супутні пластові води (СПВ), які є шкідливим розчином, небезпечним для навколишнього середовища, скидання якого на поверхню землі категорично заборонено. Унаслідок нагнітання СПВ у продуктивний пласт, задля підтримки пластового тиску, відбувається їхнє змішування з ґрунтовими водами, що призводить до забруднення (засолення) ґрунтових вод.

Важливою задачею, яку необхідно вирішити у процесі видобутку нафти, є виявлення і ліквідація джерел засолення прісних ПВ. Для цього необхідно використовувати спеціальний комплекс методів і дотримуватися послідовності виконання технологічних  робіт.

Раніше для такої мети традиційно використовували спостережні свердловини. Однак нині виявили, що для того, щоб визначити джерело засолення, необхідний спеціальний комплекс дослідницьких методів. На ділянках помірного техногенного впливу комплекс робіт з виявлення джерела забруднення ПВ обмежується геофізичними й гідрохімічними дослідженнями, іноді навіть візуальними спостереженнями.

Ліквідація причин засолення, зазвичай, пов’язана з ремонтно-експлуатаційними роботами, які охоплюють: 1) ліквідацію земляних амбарів, відстійників і парафінових ям на промислах; 2) заміну або ремонт водоводів солених вод. Певний комплекс заходів охоплює і герметизація підземних нафтопромислових споруд.

Усі природоохоронні задачі в даному випадку можна поділити на заходи, що усувають негативні наслідки процесу нафтовидобування, і профілактичні заходи, які завчасно попереджують негативні наслідки.

Вибір заходів першого типу полягає у спостереженнях за станом геологічного середовища в межах родовища і довкола нього. Ці заходи передбачають:

1) утилізацію нафти і солених вод під час проведення ремонтних робіт на свердловині, трубопроводах, резервуарах та інших спорудах;

2) недопущення втрати кислоти, поверхнево-активних речовин та інших хімічних реагентів під час використання їх у технологічних процесах, збереження і транспортування;

3) утилізацію всього об’єму видобутих разом з нафтою пластових вод.

Заходи другого типу вибирають на підставі прогнозування зміни геологічного середовища, вони спрямовані на повну герметизацію систем збирання, транспортування й підготовки нафти, газу і води та систем підтримки пластового тиску. Сюди належать і заходи щодо боротьби з корозією нафтопромислового обладнання.

Якісний аналіз виявлення й ліквідації джерела засолення ПВ може бути здійснений тільки за наявності системи спостереження і контролю.

Організація спостережної мережі передбачає дослідження і спостереження:

1) за станом поверхневих водойм (рік, струмків, водосховищ), відбір і аналіз проб води на вміст нафтопродуктів і солей;

2) за станом прісних ПВ по джерелах, водозабірних і спеціальних режимних свердловинах, відбір і аналіз проб води;

3) у глибоких п’єзометричних свердловинах за продуктивними, перспективними на нафту і поглинальними горизонтами (періодичні вимірювання пластового тиску і відбір проб води на аналіз);

4) за герметичністю поверхневих нафтопромислових споруд (устьової арматури, трубопроводів, споруд для збирання, транспортування і підготовці нафти й газу тощо), своєчасною ліквідацією порушень і аварій;

5) за герметичністю обсадних колон, нагнітальних, поглинальних та інших свердловин,  своєчасною ліквідацією порушень;

6) за виявленням заколонних перетоків рідини у нагнітальних і видобувних свердловинах.

До таких заходів, зокрема, належать профілактичні, які завчасно попереджають негативні наслідки, а також методи, які усувають їх у процесі нафтовидобутку. Наявність системи спостереження і контролю відіграє важливу роль у здійсненні якісного аналізу, виявленні та ліквідації джерела засолення ПВ. Комплекс природоохоронних робіт вибирають з урахуванням особливостей геологічного середовища та на підставі прогнозування його зміни як у межах родовища, так і довкола нього. Такий підхід дає змогу уникнути забруднення ПВ, а також сплати штрафів нафтогазовидобувним підприємством за неналежне ведення господарської діяльності.

Нагадаємо, що виснаження ПВ – це зменшення їхніх природних і (або) штучних запасів, пов’язане з перевищенням розвантаження ПВ над їхнім живленням. Причинами виснаження ПВ можуть бути зміни умов живлення (вирубування лісів, меліоративний дренаж та ін.), відбір ПВ (їхня експлуатація водозаборами, дренажними системами та ін.). Показником виснаження ПВ є безперервне зниження рівня ПВ, яке призводить до зменшення природних запасів. У безнапірних водоносних горизонтах у разі виснаження водоносного горизонту відбувається осушення водоносного пласта і, як наслідок, зменшення його потужності, у напірних – зменшення напору ПВ.

Виснаження експлуатаційних запасів ПВ на водозаборах відбувається: 1) у разі відбору ПВ, що перевищують передбачені експлуатаційні запаси; 2) у разі зміни умов формування експлуатаційних запасів у районах водогосподарського і меліоративного будівництва; 3) у випадку нераціонального й неекономічного використання ПВ, які відпомповують.

Охорона експлуатаційних запасів ПВ від виснаження полягає у:

1) визначенні експлуатаційних запасів ПВ як межі їхньої раціональної експлуатації на базі гідрогеологічних досліджень;

2) управлінні експлуатаційним режимом ПВ з урахуванням їхньої взаємодії з поверхневими водами і комплексного використання всіх водних ресурсів на підставі даних про експлуатаційні запаси ПВ і контролю за їхнім відбиранням і використанням;

3) штучному поповненні запасів ПВ на діючих водозаборах і створенні штучних запасів ПВ (так зване магазинування);

4) комплексному використанні ПВ під час осушення гірничих виробок, захисту територій від підтоплення, проведення меліоративних заходів;

5) посиленні законодавчого контролю в разі використання ПВ.

Головним завданням нагляду за геологічним вивченням родовищ прісних ПВ, їх розробкою і охороною є забезпечення всіма підприємствами, організаціями, установами і фізичними особами вимог з раціонального використання родовищ прісних ПВ, а також виконання заходів щодо їхньої охорони.

Нагляд у цій галузі ведеться:

1) на всіх стадіях вивчення та експлуатації родовищ прісних ПВ;

2) при узгодженні проєктів дослідно-промислової розробки та планів робіт на рік;

3) при узгодженні спеціальних дозволів на користування надрами;

4) при узгодженні правил технічної експлуатації родовищ ПВ;

5) при контролі за дотриманням надрокористувачами встановлених режимів у зонах санітарної охорони.

Безпосередній контроль за правильністю розробки родовищ прісних ПВ і охороною надр здійснюється шляхом систематичних обстежень підконтрольних підприємств і організацій, що розробляють родовища ПВ. Періодичність перевірок визначає начальник інспекції за планами, що складаються з урахуванням аналізу наглядової діяльності інспектора на підконтрольних підприємствах.

Під час проведення обстежень перевіряють наявність: 1) статуту підприємства; 2) свідоцтва про державну реєстрацію підприємства; 3) довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств; 4) геологічних матеріалів із протоколом затвердження запасів прісних ПВ у ДКЗ України; 5) спеціального дозволу на користування надрами; 6) ліцензії на вид господарської діяльності – пошук, розвідка родовищ КК і на видобування КК із родовищ, що мають загальнодержавне значення, або договір з геологічною організацією на гідрогеологічне забезпечення робіт з видобутку ПВ; 7) ліцензії на централізоване водопостачання; 8) правил технічної експлуатації родовища; 9) дозволу на спеціальне водокористування; 10) проєкту зон санітарної охорони родовища; 11) паспорту надкаптажної споруди; 12) акта передачі родовища для промислового освоєння; 13) дозволу на роботи підвищеної небезпеки; 14) результатів гідрогеологічного забезпечення робіт з: а) виконання програми режимних спостережень за обсягами і термінами з веденням відповідних журналів, перевірка сталості дебету, напору, рівнів, температури, складу і властивостей води, даних аналізу річних і багаторічних спостережень за розробкою родовища; б) ведення журналу обліку видобутку води (ПІД-11, ПІД-12); в) стану обліку і руху запасів по Ф-7 гр.; г) наявності і виконання заходів щодо проєкту зон санітарної охорони; д) контролю технічного стану надкаптажних споруд, свердловин, їх оголовків, трубопроводів, накопичувальних резервуарів та інших гідротехнічних споруд (наявність технічних паспортів на трубопроводи, засувки тощо); е) наявність графіків поточного і капітальних ремонтів надкаптажних споруд; є) ведення журналів експлуатації водозабірних споруд; ж) стан огорожі першої зони санітарної охорони і стан території першої і другої зон санітарної охорони; з) дотримання вимог правил електричної безпеки під час роботи електричного насосного устаткування); і) забезпеченості надкаптажних споруд контрольно-вимірювальними приладами відповідно до проєкту, їх тарування, наявність паспортів технічної експлуатації приладів обліку.

У разі потреби задля детальнішого обстеження залучають різних фахівців – гідрогеологів, представників санепідемнагляду й охорони довкілля. За результатами обстеження складають і видають надрокористувачу приписи для обов’язкового виконання.

Проблема підземного захоронення стоків. Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод допускається винятково за додержання норм, правил і вимог, передбачених чинним законодавством України.

Підземне захоронення відходів виробництва, стічних вод та ін. застосовується, зокрема, для видалення із зони інтенсивної життєдіяльності забруднених і токсичних стоків, які не піддаються очищенню сучасними технологіями. Таке захоронення здійснюється шляхом закачування стоків в ізольовані водоносні горизонти, що не містять прісних, мінеральних, бальнеологічних, термальних, промислових та інших вод, які використовуються або будуть використовуватися. Підземне захоронення не допускається, якщо ці стоки можуть забруднювати водоносні горизонти, які використовуються або можуть використовуватися для господарсько-питного водопостачання, бальнеологічних та промислових цілей.

Підземні споруди для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод обладнуються спостережними свердловинами для контролю за пересуванням стоків, що закачуються по пласту, а також у суміжні горизонти. Спорудження спостережних свердловин і проведення спостережень з метою оцінки впливу зазначених підземних споруд на довкілля здійснюють їхні власники. Експлуатація підземних споруд для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод можлива за наявності у його власника спеціального дозволу на користування надрами, наданого відповідно до вимог чинного законодавства України для користування надрами з метою будівництва та експлуатації підземних споруд.

Підприємства, установи й організації, які відкачують шахтні, кар’єрні та рудникові води для запобігання затоплення шахт, кар’єрів і рудників під час видобування КК, зобов’язані впроваджувати ефективні технології, що забезпечують зниження рівня їхньої мінералізації перед скиданням у водні об’єкти, а підприємства, установи й організації, що добувають нафту і газ, повертають супутньо-пластові води нафтогазових родовищ до підземних горизонтів. Умови скидання цих вод у водні об’єкти та повернення до підземних горизонтів супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ визначають обласні державні адміністрації.

Радіоактивне забруднення

Нагадаємо, що радіоактивне забруднення пов’язане з підвищеним вмістом у ПВ різних радіоактивних речовин. Ці речовини відрізняються здатністю до самовільного розпаду. Період напіврозпаду для окремих радіоактивних ізотопів становить від перших десятків годин, діб до десятків тисяч років і більше: 238U – 4,49·109 років; 239Pt – 2,24·104 років; 14С – 5,57·103 років; 236Ra – 16 років; 137Cs – 30 років; 24Na – 14,9 діб. Залежно від рН і складу води радіоактивні речовини у водному середовищі можуть перебувати у вигляді іонів, нейтральних молекул і колоїдних частинок. Деякі радіоактивні елементи, такі як 131J, 35S практично не сорбуються породами, погано сорбуються 106Ru, 238U, 137Cs, 90Cr, тому щодо забруднення ПВ ці елементи найбільш небезпечні, оскільки можуть переноситися на великі відстані.

Радіоактивне забруднення ПВ пов’язане з роботою підприємств атомної промисловості, розробкою родовищ радіоактивних елементів, захороненням відходів і скиданням радіоактивних стічних вод. Найбільш схильні до радіоактивного забруднення ґрунтові води, які мають безпосередній зв’язок з атмосферними опадами, відкритими водоймами. Водночас більшість ґрунтів, особливо глинистих, є потужним бар’єром для проникнення цих забруднень у ґрунтові води. Дослідження засвідчили, що через 40 років після забруднення поверхні Землі 90Sr на глибину 1 м відносний вміст радіонукліда, що проникає через делювіальні глини, становитиме 4·10–3, а через 100 років – 8·10–4 від початкової концентрації радіонукліда. Артезіанські води, які не живляться безпосередньо від опадів і поповнюються за рахунок повільної низхідної фільтрації ПВ, не схильні до радіоактивного забруднення. Загалом міграція радіонуклідів техногенного походження як у ґрунті, так і водному середовищі підпорядкована загальним закономірностям. Первинний викид у середовище внаслідок легкої дисоціації нових ізотопних сполук до їх мінералізації, переходу в донні відклади веде до масивного первинного залучення в ґрунтово(водно)-рослинний метаболізм і подальшого залучення в трофічні ланцюги міграції. Радіаційна ємність ланцюгів (ґрунт – вода, первинна сапрофітова мікрофлора – рослинність – тварини) загалом залежить від мінеральної негативної йонної насиченості середовища. У досить мінералізованому ґрунті (чорнозем), у морській воді процеси міграції й нагромадження радіонуклідів у кінцевих, радіаційно небезпечних для людини ланках обміну (продуктах харчування) ідуть значно повільніше. Найбільш тривалим є процес природної дезактивації середовища через природно-трофічні ланцюги міграції в зонах, які переходять за нульовий температурний бар’єр ґрунтового метаболізму. На таких територіях (тундра, тайга) радіоактивні метаболіти залучені в активні ланки екосистемного обміну з періодичною температурною консервацією процесу. Тривалість такої консервації зростає з ростом тривалості холодного періоду року.

В Україні однією з актуальних екологічних проблем, що потребує вирішення, є погіршення стану довкілля в місцях видобутку й переробки уранових руд. Середовище зазнає суттєвого негативного впливу внаслідок забруднення водного басейну сполуками урану.

Серед сучасних методів захисту ПВ від органічних i неорганічних забруднювачiв широкого поширення в світовій практиці, особливо в США, набули так звані проникні реакційні бар’єри (ПРБ). Їх встановлюють у  ґрунті на шляху руху забруднених ПВ. Вони містять хімічно активні речовини, які сорбують неорганічні або розкладають органічні токсиканти. Як активне завантаження успішно апробовані різноманітні речовини: цеоліти, гідроксил-апатит, сполуки Fe та ін.

У 2021 р. в Україні розробили документ "Стратегія розвитку водної політики України – Водна Стратегія". Стосовно ПВ у ній ідеться про таке.

В Україні виділено три артезіанські басейни підземних вод та чотири гідрогеологічні провінції складчастих областей. Розрахункові запаси прісних ПВ становлять 27,4 куб. км, з яких 8,9 куб. км не пов’язані з поверхневим стоком.

У 2020 р. з природних водних об’єктів було забрано 9,6 куб. км прісної води (90 % з поверхневих і 10 % – із підземних джерел).

Дефіцит прісної води належної якості є в 13 областях України. Зазначена ситуація загострюється наслідками зміни клімату, який суттєво впливає на сезонний розподіл водних ресурсів і призводить до затяжних посушливих періодів. Нині тільки 30,1 % сільського населення, 89,9 % населення, що проживає в селищах міського типу, та 99,2 % міського населення має доступ до централізованого водопостачання. Решта сільського населення використовує воду з вуличних водозабірних колонок (близько 20 %) і користується водою з колодязів та інших джерел (понад 60 %).

Небезпечний вплив на якість водних ресурсів здійснює гірничодобувна промисловість. Величезна кількість відвалів, відходів виробництва, хвостосховищ, шламонакопичувачів та ін. призводить до неконтрольованого хімічного й радіоактивного забруднення ґрунтових і підземних вод та поверхневих водних об’єктів. Особливу небезпеку становлять так звані безхазяйні гірничі об’єкти, які можуть створити значну небезпеку довкіллю внаслідок прориву дамб неконтрольованих хвостосховищ чи відстійників.

Метою Стратегії є усталення водної безпеки України шляхом поетапного досягнення Глобальної водної цілі з забезпечення чистої води та належної санітарії для всіх на засадах сталого інтегрованого управління водними ресурсами.

Серед стратегічних цілей вирізняється Ціль 2 – Поліпшення екологічного й хімічного стану водних екосистем шляхом досягнення й підтримання доброго кількісного та хімічного стану ПВ.

Підвищення ризиків виникнення спалахів захворювань, пов’язаних з уживанням недоброякісної води для пиття, таких як водно-нітратна метгемоглобінемія, флюорози, свідчать про неналежний стан ґрунтових, рідше ПВ, які становлять основу децентралізованого водозабезпечення сільських населених пунктів.

У багатьох районах ПВ характеризуються підвищеною твердістю й мінералізацією,

Сполуки азоту, фосфору, важких металів, стійких органічних речовин, нафтопродуктів та інших забруднювальних речовин є основними складовими компонентами стаціонарного та дифузного забруднення поверхневих і підземних вод.

В Україні різноманітними проблемами, пов’язаними з ПВ, займаються науковці Інституту геологічних наук Національної Академії наук України (ІГН НАНУ), де є відділення гідрогеології та інженерної геології, а в ньому – відділ охорони підземних вод. У відділі є сертифікована лабораторія нафтохімічних досліджень геологічного середовища, також відділу підпорядкована гідрогеологічна стаціонар-лабораторія "Феофанія".

Основним науковим напрямом роботи відділу є розробка методологічних основ вирішення проблем охорони й раціонального використання ПВ, що охоплює:

– виявлення закономірностей формування ПВ залежно від геолого-гідрогеологічних умов та дії техногенних чинників;

– створення постійно діючих гідрогеологічних моделей;

– розробка методів картування, прогнозування і спостережень за режимом ПВ;

– дослідження процесів міграції забруднювачів (насамперед нафтопродуктів) та визначення міграційних параметрів у породах зони аерації, водоносних горизонтах і роздільних слабкопроникних шарах;

– оптимізація розвідки осередків забруднення й санаційних робіт на забруднених територіях.

Відповідно до "Угоди між Україною та США щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення" від 25.10.93 р., починаючи з 2000 р. виконано еколого-геологічне обстеження військових аеродромів у містах Біла Церква, Узин, Прилуки, Полтава, Миколаїв та ін. з метою оцінки впливу на природне середовище наслідків ліквідаційних робіт. На підставі результатів багаторічних досліджень, проведених співробітниками відділу на військових об’єктах, розроблено “Методику обстеження еколого-геологічного стану територій військових об’єктів”.

За програмою, розробленою у відділі й узгодженою з Міндовкілля та службою екологічної безпеки Міноборони України, у районі складу паливно-мастильних матеріалів аеродрому "Кульбакине" (м. Миколаїв) упродовж 2002–2006 рр. проведено комплекс польових і лабораторних досліджень, що передували й супроводжували тривалу дослідно-експлуатаційну відкачку лінзи авіаційного гасу. Уперше в Україні таку масштабну роботу виконували не тільки заради реабілітаційного ефекту, а ще й для того, щоб на підставі зібраних матеріалів розробити науково обґрунтовану методику розвідки й вилучення мобільного гасу лінз, які нині існують у межах більшості об’єктів нафтопродуктозабезпечення.

Розроблено й експериментально підтверджено методику визначення за вимірюваннями в спостережних свердловинах дійсної потужності шару легких нафтопродуктів, що формується через втрати з інженерних споруд, призначених для транспортування й зберігання нафтопродуктів, у ґрунтовій товщі на покрівлі непроникного шару або на рівні ґрунтових вод.