Тема 7. Санітарна охорона у сфері питної води

та питного водопостачання

(2 год)

Об’єкти санітарної охорони. Види водозаборів підземних вод. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів”. Зони санітарної охорони водозаборів підземних вод. Пояси особливого режиму ЗСО. Забезпечення санітарної охорони у сфері питної води та питного водопостачання.

Нагадаємо, що до основних об’єктів охорони належать експлуатаційні водоносні горизонти, що їх використовують для господарсько-питного водопостачання і для видобування мінеральних, природних столових, лікувально-столових і лікувальних вод, а також водозабірні споруди, які забезпечують видобуток цих вод.

Водозабір – це комплекс гідротехнічних споруд і обладнання, призначених для вилучення води з відкритої водойми, водотоку або підземного джерела, підняття рівня води на задану висоту, регулювання рівня, скидання паводкових вод і приймання води у відвідні пристрої з подачею її  у водоводи для транспортування й використання.

За методом розкриття і захоплення водоносного пласта водозабори ПВ поділяють на:   1) вертикальні (трубчасті і шахтні колодязі); 2) горизонтальні (траншейні та безтраншейні водозбори, променеві); 3) комбіновані (з елементами вертикальних і горизонтальних водоприймальних частин); 4) каптажні.

Тип і склад водозаборів ПВ визначений: 1) умовами залягання водоносних горизонтів; 2) їхньою потужністю; 3) водністю; 4) глибиною залягання; 5) геологічною будовою водоносних горизонтів; 6) гідравлічними характеристиками підземного потоку; 7) показниками якості води та ін. (характеристику водозаборів див. у темі 5).

Санітарній охороні підлягають джерела мінеральних вод та об’єкти централізованого питного водопостачання незалежно від їхнього типу, форми власності й підпорядкування з метою охорони та збереження природних показників хімічного складу і властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних об’єктів.

У Водному кодексі України є спеціальний розділ VII, який називається “Санітарна охорона у сфері питної води та питного водопостачання”.

Зони санітарної охорони (ЗСО) встановлюють відповідно до Закону України від 10.02.2002 р. № 2918-ІІІ “Про питну воду та питне водопостачання” та постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2024 “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів” (остання редакція від 17.09.2020 р.).

Зони санітарної охорони встановлюються з метою забезпечення охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних та оздоровчих потреб. ЗСО водних об’єктів створюються на всіх господарсько-питних водопроводах незалежно від їхньої підпорядкованості або типу джерела водопостачання.

Залежно від типу джерела водопостачання (поверхневий, підземний), ступеня його захищеності і ризику мікробного та хімічного забруднення, особливостей санітарних, гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також характеру забруднювальних речовин встановлюються межі ЗСО та їх окремих поясів.

ЗСО підземних водних об’єктів входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого режиму:

перший пояс (пояс суворого режиму) охоплює територію розташування водозаборів, ділянок розташування всіх водогінних споруд – майданчика водопровідних споруд і водопідвідного каналу;

другий і третій пояси (обмежень і спостережень) охоплюють територію, яка призначена для охорони джерел водопостачання від забруднення.

Усі водозабори повинні мати обладнання для систематичного контролю відповідності об’єму фактичної подачі води проєктній потужності водозабору та дозволи на спеціальне водокористування.

Межа першого поясу ЗСО встановлюється на відстані не менше 30 м від водозабору – у разі використання захищених підземних вод і не менше 50 м – у разі використання недостатньо захищених ПВ. У разі використання групи підземних водозаборів межа першого поясу повинна знаходитись, відповідно, на відстані не менше 30 або 50 м від крайніх свердловин (колодязів) водозабору.

Другий пояс ЗСО призначений для захисту водозабору від мікробного забруднення, його визначають гідродинамічними розрахунками, виходячи з умови, що розрахунковий час просування цього забруднення по пласту ПВ від межі другого поясу є достатнім для втрати мікроорганізмами життєздатності й вірулентності патогенних мікроорганізмів (від лат. virulentus – отруйний) – ступінь хвороботворності (патогенності) заданого інфекційного агента (вірусу, бактерії або іншого мікроорганізму). Цей час уважають основним параметром, який визначає відстань межі другого поясу до водозабору. Його значення приймається рівним 400 діб для ґрунтових вод і 200 діб для напірних і безнапірних міжпластових вод.

Межу третього поясу ЗСО визначають гідрогеологічними розрахунками, виходячи з умови, що хімічні забруднювачі, які знаходяться за межами цього поясу, не досягнуть водозабору, мігруючи з ПВ поза областю живлення, або досягнуть водозабору, проте не раніше розрахункового часу тривалості його роботи, який приймається не менше як 25 років.

Організація ЗСО здійснюється за проєктом, який містить: 1) визначення меж поясів зони; 2) заходи, спрямовані на поліпшення санітарного стану ЗСО шляхом усунення наявного і попередження можливого забруднення джерела водопостачання та погіршення якості води.

Встановлення меж ЗСО джерел та об’єктів централізованого водопостачання здійснюється у порядку розроблення проєкту землеустрою систем водопостачання. Для діючого водозабору, який працює без зазначеної зони, її розрахунок і проєкт організації розробляють спеціально.

Межі ЗСО водних об’єктів встановлюються органами місцевого самоврядування на їх території за погодженням з державними органами земельних ресурсів, санітарно-епідеміологічного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології. У разі розташування ЗСО на територіях двох і більше областей їхні межі встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Мінрегіону та за погодженням з МОЗ, Міндовкіллям, Держгеокадастром, Держводагентством, Держгеонадрами та відповідними органами місцевого самоврядування.

У межах ЗСО джерел питної води та об’єктів централізованого питного водопостачання  господарська та інша діяльність обмежується. Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація й реконструкція підприємств, споруд та інших об’єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проєктах ЗСО, проєктах на будівництво та реконструкцію, інших проєктах.

Правовий режим першого поясу ЗСО

Для підземних джерел водопостачання здійснюється:

1) планування, огородження, озеленення та монтування охоронної сигналізації;

2) каналізування будівель з відведенням стічних вод у найближчу систему побутової чи промислової каналізації або на місцеві очисні споруди, розміщені на території другого поясу ЗСО;

3) відведення стічних вод за межі цього поясу.

Заборонено:

1) перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж;

2) скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби;

3) проведення головної рубки лісу.

Правовий режим другого поясу ЗСО

Для підземних джерел водопостачання здійснюється:

1) регулювання відведення територій під забудову населених пунктів, спорудження лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, промислових і сільськогосподарських об’єктів, а також внесення можливих змін у технологію виробництва промислових підприємств, пов’язаного з ризиком забруднення ПВ стічними водами;

2) благоустрій промислових і сільськогосподарських об’єктів, населених пунктів та окремих будівель, їх централізоване водопостачання, каналізування, відведення забруднених поверхневих вод тощо;

3) виявлення, тампонування (або відновлення) всіх старих, недіючих, дефектних або неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення використовуваного водоносного горизонту;

4) регулювання будівництва нових свердловин.

Заборонено:

1) забруднення територій покидьками, сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва й іншими відходами;

2) розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об’єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання;

3) розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації, наземних полів фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел водопостачання;

4) зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;

5) закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;

6) проведення головної рубки лісу.

Правовий режим третього поясу ЗСО

Для підземних джерел водопостачання здійснюється:

1) виявлення, тампонування (або відновлення) старих, недіючих, свердловин та таких, які неправильно експлуатуються, що створюють небезпеку забруднення використовуваного водоносного горизонту;

2) буріння нових свердловин та проведення будь-якого нового будівництва за обов’язковим погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та геології на місцях.

Заборонено:

1) закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземного складування твердих відходів і розробки надр землі, що може призвести до забруднення водоносного горизонту;

2) розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення ПВ.

Режим ЗСО джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання визначає Кабінет Міністрів України. Забезпечення дотримання режиму поясів особливого режиму санітарної охорони джерел і об’єктів централізованого питного водопостачання покладається:

у межах І поясу ЗСО  – на підприємства питного водопостачання;

у межах ІІ і ІІІ поясів – на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, а також підприємства, установи, організації  та громадян, які є власниками або користувачами земельних  ділянок  у межах цих зон.

Ширину ЗСО в метрах для підземного джерела можна визначити так:

де R – відстань від межі зони, якщо нема побутового потоку підземних вод, м; Qвод – продуктивність водозабору, м3/добу; Тр – розрахунковий час просування забруднень до водозабору, доби; m – потужність водоносного пласта, м; п – активна поруватість.

Межі першого поясу для водопровідних споруд встановлюють такі:

– від стін резервуарів чистої води, фільтрів (крім напірних, контактних прояснювачів) – не менше 30 м;

– від стін інших споруд і стовбурів водонапірних башт – не менше 15 м.

Санітарно-захисна смуга цих споруд має ширину не менш як 100 м. Ширину санітарно-захисної смуги водоводів встановлюють 50 м у мокрих ґрунтах, 10 м – у сухих за діаметра до 1000 мм.

Вплив потенційних джерел – забруднювачів ПВ, які розташовані  в  межах  другого  і третього поясів ЗСО і які з технічних причин не можуть бути винесені за межі цих зон (нафтопроводи, продуктопроводи, поля фільтрації, скотомогильники тощо), –  визначається  по  кожному такому об’єкту окремо на підставі результатів вивчення  міграції забруднювальних речовин у довкілля.

За значного техногенного навантаження в межах другого і третього поясів ЗСО з метою  контролю за експлуатацією джерел питного водопостачання та прийняттям водогосподарських рішень здійснюються постійні моніторингові дослідження. І взагалі з метою збирання, оброблення, збереження й аналізу інформації про якість питної води, стан об’єктів централізованого питного водопостачання, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих  рекомендацій  для  прийняття  відповідних рішень у цій сфері проводиться державний моніторинг (розглядатимемо пізніше).